MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABANCAY

PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS DE LA PROVINCIA DE ABANCAY

Abancay, Julio 2013

INTRODUCCIÓN

La Ley 27314 del 21 de julio de 2000 requiere a las Municipalidades Provinciales del país formular sus respectivos Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS). La Municipalidad Provincial de Abancay en el año 2004 en sujeción a este mandato de Ley, y reconociendo la impostergable necesidad de establecer un adecuado manejo de residuos sólidos en el Abancay y Tamburco, acordó con el CONAM desplegar los esfuerzos que estén a su alcance para encarar este desafío.

El PIGARS siendo un instrumento de gestión re se actualiza en el año 2011 el mismo que se ha formulado participativamente con el concurso de diversas instituciones públicas y privadas, que se reúnen en la Comisión ambiental Municipal de la Provincia de Abancay.

Una primera tarea colectivamente planteada fue elaborar el diagnóstico o análisis de la situación actual del manejo de residuos sólidos en el los distritos de Abancay y Tamburco, con la finalidad de disponer de una línea base consensuada que permita encarar, orgánica y estratégicamente, los principales conflictos que subyacen a la problemática del manejo de residuos sólidos en los distritos de Abancay y Tamburco.

Este documento contiene el PIGARS para los distritos de Abancay y Tamburco. Aquí se podrá encontrar un análisis integral sobre el estado de la limpieza pública en las ciudades de Abancay y el distrito de Tamburco y las respectivas conclusiones y pautas para la acción, siguiendo la metodología de trabajo recomendada por el Ministerio del Ambiente. El PIGARS se elabora con la información proporcionada de las municipalidades de Abancay así como de Tamburco. La participación de diversos representantes y colaboradores de las municipalidades ha sido fundamental para la elaboración de éste documento.

OBJETIVO

Formular e implementar participativamente el Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) para los distritos de Abancay y Tamburco a fin de mejorar las condiciones de salud y el medio ambiente de la localidad.

METODOLOGÍA

La metodología que se ha empleado ha sido participativa y ha propiciado una dinámica de trabajo multidisciplinario a través de la Comisión Ambiental de Abancay.

Además, se ha realizado una verificación de la consistencia de la información disponible en base a los parámetros y ratios para ciudades similares. Los datos que no han guardado las proporciones o niveles razonables de consistencia han sido reemplazados por estimaciones propias debidamente justificadas en cada caso. A excepción del estudio de caracterización de residuos sólidos domésticos realizado por la consultora JJ&GE Ingenieros Consultores Ejecutores  S.R.L. en el mes de julio del año 2010, la información que se ha utilizado principalmente es la que la municipalidad ha proporcionado.

Se ha empleado la metodología de formulación de PIGARS sugerida por la guía del  CONAM (Ministerio del Ambiente), la cual se basa en los pasos que se muestran en la Figura 1.

De este modo, el análisis de la situación actual del manejo de residuos sólidos se ha desarrollado distinguiendo dos grandes campos de estudio: i) el técnico- operativo; ii) el gerencial y administrativo.

LINEAMIENTOS DE POLÍTICA

El Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos está enmarcado dentro del Eje de Conservación del Medio Ambiente, considerado dentro de la temática de minimización de conflictos ambientales y educación ambiental del Plan de Desarrollo Provincial Concertado (2003-2013).

Figura 1: Metodología para la formulación del PIGARS.

DIAGNÓSTICO

  - EL CONTEXTO

El presente estudio comprende los distritos de Abancay y Tamburco los cuales están ubicados en la Provincia de Abancay en el Departamento de Apurímac.

## ASPECTOS  GENERALES

El Ministerio del Ambiente, dentro de su política de protección  de medio ambiente y la Vida, el Patrimonio y el Medio Ambiente, ha iniciado un análisis de la problemática ambiental.

Según estudios que se realizan en universidades y en organizaciones de investigación se ha llegado a la conclusión de que el deterioro del medio ambiente natural  tiene dos aspectos.

- Uno generado por la propia actividad del hombre y el cual conocemos como contaminación.

- Y Otro, generado por un desastre natural, donde en algunos casos también interviene el hombre como agente generador del desastre.

En su diario vivir todo grupo humano produce inevitablemente residuos que conocemos como basura. La mala disposición de las basuras puede constituir ambientes propicios para la propagación de enfermedades como el cólera, la diarrea infantil, la fiebre tiroidea, la peste bubónica, etc.

El manejo de los residuos sólidos que arrojan los distritos de Abancay y Tamburco, puede ser solucionado con un desarrollo de relleno sanitario adecuado con una disposición adecuada de los residuos sólidos. El relleno sanitario debe ser complementado con un programa de reciclaje  que consiste en la disposición final de los residuos en celdas o bloques bajo tierra y caracterización o selección para la venta, sin que causen peligros o molestias para la salud o al medio ambiente.

El aumento del ruido es una de las formas más irritantes de la contaminación del ambiente. El ruido somete las facultades auditivas y el sistema nervioso del hombre a tensiones, no menos peligrosas para la salud.

El suelo es uno de los recursos naturales que es preciso preservar y mejorar. El hombre debe luchar contra el deterioro y la contaminación haciendo un manejo racional de los recursos naturales.

Los principales factores que ocasionan el deterioro son: erosión, agotamiento de los suelos, degradación, aridez.

La población urbana de los distritos de Abancay y  Tamburco es de 51 462 habitantes, producen residuos sólidos en diferente cantidad y composición. Estos residuos deben ser almacenados, recolectados, transportados y sometidos a un tratamiento final de acuerdo a normas o prácticas de ingeniería sanitaria.

El grado de desarrollo de las ciudades, es caracterizado por las actividades que se realizan, ingresos de sus habitantes y patrones de consumo.

Las industrias, el comercio o el uso de productos en el lugar, más las actividades del sector público, configuran la cantidad y calidad de estos residuos, que varían en el clima debido a la abundancia de productos agrícolas de temporada y actividades de la población.

¿Los planes de manejo y técnicas de aprovechamiento que generen  ingresos?

Los beneficios de la disposición final de los residuos sólidos domésticos, es la disminución directa de los costos operativos de limpieza pública, incremento de la cobertura de recolección, creación de nuevas fuentes 	de ingresos (venta de material reciclado), reactivación de la agricultura local (auto producción de abono orgánico), creación de nuevos puestos de trabajo y la conservación del medio ambiente.

La producción del abono orgánico será aprovechada será aprovechada 	para los viveros, jardines, parques y para el cultivo de productos ecológicos.

En la capital del distrito de Abancay, el clima predominante es templado con características veraniegas presentando una temperatura promedio de 18° C. El clima varía paulatinamente a medida que se asciende hacia el norte, apreciándose climas semi templados, en la zona Quechua con altitudes de 2,300 a 3,600 msnm. y temperaturas medias que varían entre 11° y 16° C, luego se aprecian climas fríos de Puna que se extienden entre los 4,000 a 4,800 msnm. Con temperaturas medias que varían de cero a 10 °C. Por último se distinguen climas muy fríos con presencia de nevadas y temperaturas bajo 0° C entre altitudes de 5,100 msnm.

La variación climática de acuerdo a las estaciones del año es la siguiente: en los meses de Abril a Septiembre llegan permanentemente los rayos solares indicando la ausencia de lluvias, pero entre los meses de Junio a Septiembre se presentan características de clima frígido debido a la temperatura baja, siendo frecuentes las haladas que afectan la flora y fauna desde las partes altas hacia las zonas bajas. De Septiembre a Diciembre se inician las primeras lluvias moderando la temperatura y mejorando el reverdecimiento de las plantas en las Áreas pajonales y bosques, además este último se cubre de neblinas bajas predominando una temperatura promedio de 14°C. Entre los meses de Enero y Marzo se produce la mayor precipitación pluvial.

Sobre el comportamiento poblacional de la zona urbana de los distritos de Abancay y Tamburco, se ha observado en los últimos años ha habido un crecimiento poblacional de 0,4 % de tasa de crecimiento.

SUELO:

El paisaje geográfico, está formado por suelos pardo forestales entre 2,900 a 3,450 m.s.n.m. Los suelos del piso andino o puna, comprendidos entre los 3,700 a 4,500 m.s.n.m. son suelos de horizonte oscuro muy ricos en materia orgánica con cobertura de gramíneas.

A medida que se extiende hacia las partes altas, se aprecian suelos pedregosos y abruptos rocosos y peñascos, los suelos y vegetación de esta parte soportan drásticos cambios climáticos, bajas temperaturas en las noches y soleadas durante el día. Debido al frágil ecosistema vegetal los suelos y la cobertura gramínea, se desecan rápidamente durante el período de estío, en cambio durante los meses lluviosos el paisaje hace como alfombra cespitosa de suelo húmedo, con abundantes nieblas y nubosidad.

La zona de transición entre las tierras de pajonal y de bosque húmedo, se caracteriza por la continuidad de tierras negras cuya fisonomía vegetal se compone de arbustos y pastos. Debido a las excelentes condiciones atmosféricas y la calidad de suelos, han sido habilitados para cultivos de plantas tuberosas y zona de pastoreo.

MAPA N° 01

COBERTURA VEGETAL DEL DISTRITO DE ABANCAY

FUENTE: DEMARCACIÓN TERRITORIAL DEL GRA

HIDROGRAFÍA:

Se ha identificado la cuenca del Río Mariño como cuenca principal. Para la zona del estudio de la ciudad de Abancay se ha identificado la superficie total de la cuenca del Valle de la ciudad de Abancay denominada la cuenca del río Mariño con una extensión de 222.9607 KM2. en la que se encuentran cinco cuencas tributarias: Ñacchero, Chinchichaca, Colcaqui, Marcahuasi, Hatunpata y Anishayco - Alízar.

Considerando como la naciente del río Mariño, el cauce principal del río Marcahuasi, la longitud del cauce de la cuenca del río Mariño es de 20 kilómetros.

La cuenca del Río Mariño presenta la siguiente distribución de áreas hidrológicas:

Cuencas Tributarias del río Mariño

| CUADRO Nº 01 CUENCAS HIDROGRÁFICAS DE LA LOCALIDAD DE ABANCAY - TAMBURCO |
| --- |
| Cuenca | Superficie (Km2) |
| Ñacchero | 22.1183 |
| Chinchichaca | 33.6414 |
| Colcaqui | 33.7043 |
| Marcahuasi | 23.8073 |
| Hatunpata | 97.3559 |
| Anishuayco – Alízar | 12.3335 |
| Total | 222.9607 |

Al sur de la ciudad de Abancay el río Mariño recibe los aportes de los ríos Colcaqui, Chinchichaca y Ñacchero, para finalmente entregar sus aguas al Río Pachachaca, ubicado en la zona sur de la cuenca del Río Mariño.

MAPA N° 02

HIDROGRAFÍA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY

FUENTE: DEMARCACION TERRITORIAL DEL GRA.

1.3	PARTICIPACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LA AUTORIDADES 	LOCALES.

La preocupación de las autoridades y la población de la provincia de Abancay, es que en el año 2008 formula el perfil de proyecto, Ampliación y mejoramiento de la Gestión Integral de Residuos Sólidos de los distritos de Abancay y Tamburco del departamento de Apurímac para poder solucionar el problema de los residuos sólidos y en el mismo año es tomado en cuenta para el programa que venía impulsando el Ministerio del Ambiente conjuntamente que cooperación de La Agencia de Cooperación Internacional del Japón –JICA y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), teniendo al Ministerio del Ambiente como contraparte Nacional y finalmente es considerado en este programa el mismo que financiaría la construcción del relleno sanitario para los distritos de Abancay y Tamburco y que a su vez beneficiará en la disminución de los costos de operativos de limpieza publica, incrementado la cobertura de la recolección, creación de 	nuevas fuentes de ingresos, reactivación de la agricultura, generación de puestos de trabajo y conservación del medio ambiente.

## UBICACIÓN GEOGRAFICA

Altitud		:	2,300 a 3,600 msnm.

Latitud sur		:	13°38’ 33”

Longitud oeste		:	72°52’ 54”

## UBICACIÓN

LOCALIDAD		:	Abancay

DISTRITOS		:	Abancay y Tamburco

PROVINCIA		:	Abancay.

DEPARTAMENTO	:	Apurímac

GRAFICO N° 02

MAPA POLITICO DEL PERU

GRAFICO N° 03

MAPA POLÍTICO DEPARTAMENTO DE APURIMAC

GRAFICO N° 04

PROVINCIA DE ABANCAY

MAPA  N° 3

ALTITUDES DE LA PROVINCIA DE ABANCAY

## 1.7	DIAGNOSTICO DE LA SITUACION  ACTUAL DEL MANEJO DE  RESIDUOS  SÓLIDOS

- Almacenamiento de residuos sólidos municipales

Las características de almacenamiento en los hogares de ambos distritos es diversa, va desde el almacenamiento en sacas o yutes, cajas de cartón y baldes, todos ellos expuestos o sin tapa que generan olores desagradables y son el medio ideal para la proliferación de moscas que invaden a las viviendas.

Muchas familias usan bolsas plásticas negras que se arrojan a la unidad recolectora conjuntamente sus los residuos.

Se han instalado 15 contenedores aéreos, para que los vecinos puedan colocar sus residuos sólidos en las horas que no recorren los vehículos recolectores; sin embargo algunos de ellos ya se encuentran deteriorados en menos de un año de funcionamiento principalmente debido a la negligencia de los usuarios quienes incluyen desmontes y otros materiales que son diferentes a los residuos sólidos de origen domiciliario.

Es frecuente observar en sectores que no cuentan con servicios de recojo municipal el arrojo de los residuos sólidos en las quebradas y en la vía pública, acto que generalmente se realiza en horas de la noche, también es frecuente la quema de residuos en terrenos baldíos.

De acuerdo con la información proporcionada por las personas que realizan el barrido y visitas de campo, se asume que las causas que favorecen  la disposición de residuos sólidos en las vías públicas, son las siguientes:

- Horario de recolección incompatible con los hábitos o permanencia de la población en el hogar y  que generalmente son  inquilinos.

- Desinformación de la población acerca de los horarios y frecuencias de recolección.

- El recorrido de las unidades de recojo sufren retrasos frecuentes en los horarios de recolección, originando quejas por parte de algunos pobladores.

- Desidia de los pobladores, por el limitado nivel de educativo y débil sensibilización.

| CUADRO Nº 02 RELACIÓN DE BOTADEROS CLANDESTINOS UBICADOS EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y DE TAMBURCO |
| --- |
| LUGAR | CARACTERÍSTICAS DEL ESPACIO | DÍAS PROBABLES DE MAYOR GENERACIÓN DE RR.SS | MOMENTO | IMPACTO | EFECTO |
| Abancay |
| Av. Gracilazo | Terreno en ladera | Todos los días | Noche | Contaminación del agua malos olores | Presencia de humo por quema |
| Bastidas/puente | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| V. Los Olivos | Qda. Estacional | Todos los días | Noche |  |  |
| Ciudad de Dios | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  | Presencia de sólidos en suspensión |
| San Luis | Qda. con riachuelo | Todos los días | Noche |  |  |
| Qda. Aymas | Qda. con riachuelo | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Qda. Ullpuhuaycco | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Qda. Chinchichaca | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Tamburco |
| V. Acosta/Qda. Colcaque | Qda. con riachuelo | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Qda. Ullpuhuaycco | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Qda. Chinchichaca | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Av. T. Amaru/Av. Tamburco | Terreno baldío | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Jr. M. Melga/Urb. Víctor Acosta | Calle | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| El Arco | Qda. con riachuelo | Todos los días | Tarde/noche |  |  |
| Qda. Ullpuhauycco | Qda. Estacional | Todos los días | Tarde/noche |  |  |

Fuente: División de limpieza publica de la MPA

Se han detectado 15 botaderos clandestinos en la micro cuenca del río Mariño, 7 de los cuales se encuentran en Tamburco y 8 en Abancay.

El arrojo se realiza generalmente en horas de la tarde y de la noche pasadas las 18:00 horas; los vecinos observan muchas veces tales acciones  y no toman medidas que puedan atenuar o erradicar estos malos hábitos, por lo que la municipalidad asume la irresponsabilidad de algunos moradores.

En el Distrito de Tamburco se han focalizado botaderos clandestinos, entre ellos se encuentra el de la confluencia de la Av. Túpac Amaru y Av. Tamburco donde se arroja 1 Tm de residuos por semana, y los vecinos han optado por quemar éstos residuos, ya que no es recogido por los vehículos de la municipalidad, ocasionando monóxido de carbono y material particulado, los cuales afectan seriamente las vías respiratorias y a los alvéolos pulmonares de los pobladores cercanos al lugar, sobre a la población infantil.

Otro de los botaderos se encuentra en el Arco (quebrada Chinchichaca), donde los vecinos se han organizado para evitar el arrojo de residuos por extraños, así como evitar posibles embalses en el cauce del riachuelo, que ocasionarían daños a los pobladores de las riberas.

En la quebrada Ullpuhuaycco los volúmenes de arrojo son alarmantes, se observa plásticos en todo el cauce, con abundante cantidad de vectores, tales como las moscas, donde también se producen olores desagradables y deterioro del paisaje. En dicho lugar Se ha podido comprobar la presencia de un reciclador de RRSS,  de aproximadamente 75 años de edad, que realiza sus actividades 3 a 4 veces por semana recogiendo metales y jebes.

C.	Barrido

El barrido de calles se realiza en el centro urbano de la ciudad así como en las centro poblado menor de las Américas, dejando de atender las zonas periféricas, está situación motiva que muchos pobladores reclamen con justa razón la rebaja por arbitrios en limpieza de calles, teniendo en cuenta que hasta hace dos años teníamos aproximadamente el 63% de morosidad, costo que es subvencionado por la MPA, lo cual afecta directamente en la atención que se debe brindar a la población, así como en el mantenimiento de maquinarias y equipos, se debe considerar que la Ley indica que “el que ensucia paga” o “quien contamina es responsable del daño que produce al ambiente”,  En la actualidad se cuenta con una morosidad del 80%.

Los equipos y enseres que se utilizan para la limpieza no son los mas adecuados, como por ejemplo las escobas son de baja calidad por lo tanto su deterioro es más rápido lo que ocasiona mayor costo a la Municipalidad, por otro lado se utilizan arbustos (chamana) que son recogidos de los cerros y utilizado en el barrido de las calles todos los trabajadores se organizan y salen una vez por mes a recolectar estos arbustos.

Los recogedores son pequeños lo que multiplica el esfuerzo físico y uso de mayor tiempo en la limpieza, se puede decir que el costo efectividad es mayor. Se cuenta con 15 coches de basura y con 15 carretillas (bugui).

La dotación de bioseguridad es escasa, la misma afecta psicológicamente y físicamente a la salud de los trabajadores, por ello es necesaria la dotación oportuna con estos equipos, ya que, un trabajador con buena salud física y mental rendirá más.

Actualmente los varones y mujeres hacen la limpieza en horas de madrugada entre las 3:00 y 6:00 un grupo y en horas de la mañana de 8:00 a 12:00 del medio día se realiza un repaso por las arterias principales de la ciudad mientras que en este horario salen dos grupos de 10 personas a las zonas periféricas a realizar faenas de limpieza, los días lunes a viernes, en horas de la tarde entre las 15:00 y 18:00 se vuelve a repasar las principales arterias del distrito de Abancay. Se debe de indicar que varios de los obreros destinados a la división de limpieza publica son destacados para realizar diferentes servicios en la Municipalidad, por lo que lo que disminuye el personal en las calles. Ésta situación se sustenta que en épocas de lluvias la parte alta de la ciudad donde no se barre, los RRSS son arrastrados al centro de la ciudad, y en la zona baja para evitar que los vientos lleven a la parte media y alta de la ciudad.

El personal de limpieza pública, cuenta con escobas recogedores, carretillas guantes de cuero y uniformes, el personal no cuenta con elementos de bioseguridad. Es importante indicar, que éstos cuentan con  raciones alimenticias (leche) para su nutrición.

Las rutas de barrido están establecidas y diseñadas en los respectivos planos que se encuentran en la división de Limpieza Pública y Medio Ambiente.

La cobertura de barrido es del 60% del distrito de Abancay, por lo que el barrido es poco eficiente ya que no se cobertura toda la zona urbana de la ciudad.

| CUADRO Nº 03 COBERTURA DE BARRIDO POR AVENIDAS, CALLES, JIRONES, PASAJES, ETC. DE LA ZONA URBANA EN LA CIUDAD DE ABANCAY |
| --- |
| PUNTO DE INICIO | PUNTO FINAL | Nº DE CUADRAS | DISTANCIA (m) |
| Av. Núñez con Manuel Prado I | Av. Núñez con Manuel Prado II | 3 | 407,99 |
| Jr. Huancavelica con Manuel Prado I | Jr. Huancavelica con Manuel Prado II | 3 | 300,86 |
| Jr. Junín con Manuel Prado I | Jr. Junín con Manuel Prado II | 2 | 229,42 |
| Jr. Cusco con Manuel Prado I | Jr. Cusco con Manuel Prado II | 2 | 189,93 |
| Jr. Arica con Manuel Prado I | Jr. Arica con Manuel Prado II | 1 | 119,75 |
| Calle Real con Manuel Prado I | Calle Real con Manuel Prado I | 1 | 139,74 |
| Av. Manuel Prado I con Av. Núñez | Av. Manuel Prado I con Av. Seoane | 6 | 650,73 |
| Jr. Apurímac - Colegio "Santa Rosa" | Jr. Apurimac con Av. Seoane | 9 | 950,56 |
| Jr. Apurimac con Av. Núñez | Av. Manuel Prado I con Av. Núñez | 1 | 102,66 |
| Jr. Apurimac con Jr. Huancavelica | Av. Manuel Prado I con Jr. Huancavelica | 1 | 94,93 |
| Jr. Apurimac con Jr. Junín | Av. Manuel Prado I con Jr. Junín | 1 | 112,74 |
| Jr. Apurimac con Jr. Cusco | Av. Manuel Prado I con Jr. Cusco | 1 | 130,96 |
| Jr. Apurimac con Jr. Arica | Av. Manuel Prado I con Jr. Arica | 2 | 175,17 |
| Jr. Apurimac con Jr. Grau | Av. Manuel Prado I con Jr. Grau | 2 | 187,59 |
| Jr. Apurimac con Av. Seoane | Av. Seoane con Av. Santa Rosa | 1 | 63,14 |
| Av. Elías - Días Barcenas con Psj. EE.UU. | Psj. EE. UU con Av. Venezuela | 16 | 1350,63 |
| Av. Elías con Av. Andrés Avelino Cáceres | Jr. Apurimac con Av. Andres Avellino | 1 | 69,95 |
| Av. Días Barcenas con Av. Núñez | Jr. Apurimac con Av. Núñez | 1 | 77,02 |
| Av. Días Barcenas con Jr. Huancavelica | Jr. Apurimac con Jr. Huancavelica | 1 | 88,79 |
| Av. Días Barcenas con Jr.Junin | Jr. Apurimac con Jr. Junín | 1 | 95,77 |
| Av. Días Barcenas con Jr. Cusco | Jr. Apurimac con Jr. Cusco | 1 | 95,34 |
| Av. Días Barcenas con Jr.Arica | Jr. Apurimac con Jr. Arica | 1 | 86 |
| Av. Días Barcenas con Jr. Grau | Jr. Apurimac con Jr. Grau | 1 | 103,31 |
| Av. Días Barcenas con Jr. Chalhuanca | Jr. Apurimac con Jr. Chalhuanca | 1 | 110,28 |
| Av. Días Barcenas con Av. Seoane (ovalo el Olivo) | Jr. Apurimac con Av. Seoane | 1 | 152,24 |
| Av. Eduardo Arenas con Av. Elías | Jr. Mariscal Gamarra con Jr. Arq. | 15 | 1517,63 |
| Av. Estudiantes | Vallecito el olivo | 13 | 1430,23 |
| Jr. Puno con Jr. Tacna | Av. Juan Pablo Castro Con Jr. Puno | 4 | 650,37 |
| Av. Juan Pablo Castro con Jr. 28 de Abril | Jr. 28 de Abril con Pueblo Libre | 3 | 403,38 |
| Jr. Independencia con Pueblo Libre | Pueblo Libre | 1 | 49,37 |
| Pueblo Libre | Pueblo Libre | 1 | 80,19 |
| Av. Estudiantes | Av. Eduardo Arenas | 1 | 126,46 |
| Av. Estudiantes | Av. Eduardo Arenas | 1 | 99,41 |
| Jr. Lima con Av. Núñez | Jr. Días Barcenas con Av. Núñez | 2 | 181,45 |
| Jr. Puno con Jr. Huancavelica | Jr. Días Barcenas con Huancavelica | 3 | 1960,38 |
| Av. Mariño con Av. Circunvalación | Jr. Días Barcenas con Jr. Junín | 4 | 460,15 |
| Jr. Puno | Jr. Días Barcenas con Jr. Cusco | 1 | 250,82 |
| Jr. Puno con Av. Centenario | Jr. Arequipa (Parque) | 2 | 190,36 |
| Jr. Lima con Jr. Tarapacá | Jr. Arequipa con Jr. Tarapacá | 1 | 68,3 |
| Jr. Unión | Jr. Unión | 2 | 190,23 |
| Jr. Andahuaylas con Jr. Lima | Jr. Andahuaylas con Av. Días Barcenas | 2 | 142,15 |
| Jr. Grau | Jr. Grau | 1 | 88,5 |
| Jr. 28 de Abril con Jr. Chalhuanca | Jr. Chalhuanca con Jr. Dia | 3 | 250,18 |
| Av. Abancay con Jr. Mariscal Gamarra | Jr. Mariscal Gamarra con Ovalo El Olivo | 3 | 462,78 |
| Av. Abancay con Jr. Independencia | Jr. Independencia con Jr. 28 de Abril | 3 | 195,74 |
| Av. Abancay con Pueblo Libre | Pueblo Libre con Jr. 28 de Abril | 2 | 240,35 |
| TOTAL DE CALLES Y KILÓMETROS CON BARRIDO ( m ) | 129 | 15,123,93 |
| TOTAL DE CALLES Y KILÓMETROS CON BARRIDO ( Km ) |  | 15,12393 |

El servicio de barrido en el Distrito de Tamburco es una de las actividades menos atendidas y difíciles debido a que el 95 % de  calles se encuentran sin asfaltar, lo cual genera una gran cantidad de polvo y tierra como parte de los residuos, además no se cuenta con el equipamiento necesario.

En este servicio trabajan 4 personas, las que realizan su labor premunidas de escoba, recogedor y un costal para reunir los residuos que trasladan sobre los hombros. No se cuenta con vehículos de ningún tipo; hace tiempo, de acuerdo a lo que refieren las trabajadoras se contaba  con 3 carritos pequeños de tracción, los que se encuentran malogrados y cuyo diseño no era el más adecuado, porque la población se ubica en una ladera y el traslado en pendiente es  más dificultoso

El barrido se realiza todos los días, de  3 a.m. 6 a.m., atendiéndose solamente la plaza principal y calles adyacentes asfaltadas.

| CUADRO Nº 04 TOTAL DE COBERTURA DEL BARRIDO |
| --- |
| CALLES BARRIDAS DE ABANCAY Y TAMBURCO DISTANCIA EN Km. | TOTAL DE CALLES DISTANCIA EN Km. | % DE COBERTURA DE BARRIDO |
| 15,12393 | 24,45293 | 61,85% |

D. 	Recolección y Transporte residuos sólidos municipales

Recolección

La etapa de recolección es la parte medular del sistema de limpieza pública. El servicio de recolección se realiza solo en el distrito de Abancay es brindado directamente por la Municipalidad provincial bajo la modalidad de “administración directa”, se realiza a diario por las diferentes rutas pre establecidas las cuales tienen una frecuencia ínter diaria contándose con 7 rutas de recojo de residuos sólidos, siendo esta recolección domiciliaria, casa por casa en las unidades vehiculares (contenedores).

Actualmente se recogen 29.55 ton/día, considerando solo el distrito de Abancay, lo que representa una cobertura promedio de recolección de 70 %. La recolección de los residuos sólidos en lo que se refiere a los mercados es por medio de carretas los cuales son trasladados al garaje municipal y se almacenan en este lugar para que al dia siguiente sean transportados hacia el botadero municipal cito en el sector de quitasol a 7 kilómetros de distancia de la ciudad.

Los residuos de los comercios así como del centros educativos y otros lo realizan las unidades vehiculares compactadores cuando están cubriendo su ruta respectiva. La cantidad recolectada en el distrito de Abancay es aproximadamente 180 Tm/semana.

En el distrito de Tamburco se recurre al servicio privado de un camión recolector que trata de cubrir la mayor parte del distrito en dos días de recolección y un solo viaje al botadero municipal de Quitasol. La Cantidad recolectada por semana es de aproximadamente  6 – 7 toneladas, así mismo esta recolección  se realiza bajo el método de recolección Domiciliaria; es decir casa por casa con paradas fijas en el día de la recolección que puede ser sábado o domingo, para luego de esta recolección realizar la limpieza de los botaderos clandestinos que se encuentran en diferentes puntos del distrito.

Existen riesgos de accidentes y enfermedades para los trabajadores municipales, puesto que no utilizan guantes ni mascarillas de protección, aun cuando la municipalidad brinda la indumentaria respectiva a cada uno de los trabajadores. Esto se debe, en muchos casos, al desconocimiento de los trabajadores del riesgo a que están expuestos y porque la institución propia institución no realiza un seguimiento para que se puedan proteger estos trabajadores, no cumple con normas de seguridad laboral, se ahonda mas el problema ya que en la jornada de recolección los ayudantes de estas unidades vehiculares se dedican más a la segregación en el propio carro más que a cumplir con la labor que deben de cumplir.

Las deficiencias en la cobertura de recolección, ya sea por que en algunos sectores de la ciudad no se cuenta con vías asfaltadas o ya sean calles muy estrechas por donde no transita vehículo alguno hace que se dificulte el recojo y los malos hábitos sanitarios de la población, hacen que la ciudad se encuentren sucias y sus recursos ambientales estén contaminados.

La ausencia de un sistema para el transporte de los residuos sólidos peligrosos, incluyendo la pequeña y micro industria. Tales residuos se manipulan y recolectan conjuntamente con los residuos municipales y muchas veces también con los residuos hospitalarios.

Se concluye que la capacidad operativa de recolección de residuos sólidos es ineficiente.

Transporte

La capacidad operativa en cuanto a transporte por parte de la Municipalidad de Abancay hace que se cuente con 07 unidades entre camiones compactadores y camiones de tolva los cuales cuentan con una antigüedad de mas de 10 y 20 años en su mayoría, de estas 7 unidades se puede ver que en la actualidad 04 vehiculos se encuentran inoperativos toda vez que dos de ellos se encuentran en reparación de la caja de cambios (compactador color blanco Volvo  F-718 y el Compactador Chevrolet) asi como el camión Mitsubishi de color blanco tiene el motor fundido, se debe de indicar también que se cuenta con un cargar frontal pequeño (torfersa) que muchas veces ayuda en el recojo de residuos sólidos en el centro de la ciudad así como en la limpieza de desmontes que se dejan en horas de la noche.

| CUADRO Nº 05 DESCRIPCIÓN DE LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE RRSS. DE LA CIUDAD DE ABANCAY Y TAMBURCO |
| --- |
| Nº | MARCA | TIPO | AÑO FAB. | ESTADO ACTUAL | CAP. VIAJE | VIAJES POR TURNO | VIAJES POR DÍA | OBS. |
| ABANCAY |
| 1 | Volvo | Compactador | 2000 | Operativo Regular | 10 Tm | 4 | 4 | L y M 4 Viajes |
| 2 | Volvo | Compactador | 2000 | Operativo Regular | 10 TM | 4 | 4 | L y M 4 viajes |
| 3 | Toyota Dyna | Compactador | Indeterminado | Operativo Regular | 3 Tm | 4 | 4 | L y M 4 viajes |
| 4 | Pegaso | Volquete | Indeterminado | Operativo Regular | 6 Tm | 2 | 2 | L y M 2 viajes |
| 5 | Chevrolet | Compactador | 1995 | Inoperativo | 10 Tm |  |  | Reparación de la caja de cambios |
| 6 | Volvo F718 | Compactador | 1997 | Inoperativo | 10 TM |  |  | Reparación de la caja de cambios |
| 7 | Mitsubishi | Camión | 1990 | Inoperativo | 4 Tm |  |  | Motor fundido |
| TAMBURCO |
| 1 | Mitsubishi | Camión | 2000 | Operativo Regular | 3T | 1 | 1 | S o D 1 Viaje |
| Fuente: Municipalidad de Abancay y Tamburco, oficina de Limpieza publica verificación 12/ 07/ 2011 |

Del cuadro anterior se d

Las rutas y horarios que se cubren los vehículos de limpieza pública en el distrito de Abancay  se muestran en el siguiente cuadro:

| CUADRO Nº DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE COBERTURA POR LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE RRSS. DE LA CIUDAD DE ABANCAY |
| --- |
| Zonas Atendidas | Frecuencia de recojo | Cantidad de residuos recogidos |
|  |  | (Tn.) |
| Zona 1 | Interdiario | 6 |
| Zona 2 | Interdiario | 6 |
| Zona 3 | Interdiario | 6 |
| Zona 4 | Interdiario | 6 |
| Zona 5 | Interdiario | 6 |
| Zona 6 | Interdiario | 6 |
| Zona 7 | Interdiario | 3 |
| Zona 8 | Interdiario | 3 |
| Zona 9 | Diario | 4 |
| Zona 10 | Interdiario | 3 |
| Zona11 | Interdiario | 3 |

Mientras  que en el distrito de Tamburco se presenta la siguiente información.

| CUADRO Nº 06 DESCRIPCIÓN DE LAS RUTAS DE COBERTURA POR LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE RRSS. DE LA CIUDAD TAMBURCO |
| --- |
| Zonas Atendidas | Frecuencia de recojo | Cantidad de residuos recogidos |
|  |  | (Kg.) |
| Víctor Acosta | 1 vez por semana | 900 |
| Juan Pablo II | 1 vez por semana | 1250 |
| Av. Túpac Amaru | 1 vez por semana | 500 |
| Nueva Granja | 1 vez por semana | 600 |
| Víctor Acosta | 1 vez por semana | 600 |
| María P. de Bellido | 1 vez por semana | 300 |
| 14 de septiembre | 1 vez por semana | 300 |
| Av. Tamburco | 1 vez por semana | 800 |
| Coronel Gonzáles | 1 vez por semana | 250 |
| Nueva Rioja | 1 vez por semana | 500 |

Recurso humano

La cantidad de personas que laboran en el servicio de limpieza pública en lo que se refiere a transporte de residuos sólidos es como se detalla a continuación:

| CUADRO Nº 07 Nº DE PERSONAS QUE LABORAN EN EL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN RELACIÓN A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE RRSS. DE LA CIUDAD TAMBURCO |
| --- |
| Nº | MARCA | TIPO | CHOFER | AYUDANTES |
| 1 | Volvo | Compactador | 2 | 4 |
| 2 | Volvo | Compactador | 2 | 4 |
| 5 | Toyota Dyna | Compactador | 1 | 1 |
| 6 | Pegaso | Volquete | 1 | 2 |
| TOTAL | 6 | 11 |

Como se desprende del cuadro se tiene un total de 11 personas que se dedican a esta labor dentro de la División de Limpieza Pública y Medio Ambiente en la Municipalidad Provincial de Abancay. En la municipalidad de Tamburco laboran 3 personas en la etapa de recolección de residuos sólidos un chofer y dos ayudantes.

En las condiciones actuales, el sistema de transporte no es el adecuado para atender los residuos  recolectados en los distritos tanto de Abancay como de Tamburco.

  - Transferencia

La distancia que se recorre actualmente entre las zonas de recolección y el lugar de disposición final es de 7 Km.

En el camino se pueden encontrar lugares informales donde las empresas informales compran a los trabajadores de los compactadores de la municipalidad asignados al servicio de recolección estas unidades hacen escala y deposita parte de su carga para el reciclaje informal.

La Ciudad no cuenta con estación de transferencia formal.

  - Reaprovechamiento y/o Tratamiento

En los distritos analizados no se efectúan acciones de reaprovechamiento de manera formal de residuos inorgánicos ni orgánicos. El reaprovechamiento de residuos sólidos es inapropiado ya que existe presencia de varios segregadores informales, un grupo de ellos recorre la ciudad recolectando principalmente plásticos, papel y cartón, mientras que desde el año 2001 la Municipalidad Provincial otorgó en contrato la segregación de  residuos sólidos en el botadero de Quitasol  a una persona natural procedente de Lima, quien a la fecha viene desarrollando la labor de segregación en el botadero de Quitasol, Los operadores de reciclaje en el “relleno sanitario”, son 8 varones, que trabajan en condiciones  deplorables y que a cambio de su trabajo reciben un bajo salario, sin tener acceso a ningún beneficio social y atención de salud.

Otro grupo acude y/o permanece en los botaderos existentes en los distritos involucrados. Estas personas informales no utilizan ropa de protección e implementos de seguridad como gorras, guantes, botas y mascarillas, estando su salud bastante expuesta.

De acuerdo a la información proporcionada por los mismos segregadores, se traslada mensualmente a la ciudad de Lima 21.12 Tm de residuos sólidos seleccionados entre botellas de plástico, papeles, cartones, latas, hierros y vidrios.

En cuanto a actividades de tratamiento, La Municipalidad Provincial de Abancay realiza un tratamiento semanal en horas de la mañana a las 05:00 los días miércoles, procediéndose primero a fumigar todo el área del botadero labor que la realiza el capaz de limpieza pública, trabajo que dura aproximadamente una hora y media, luego de este trabajo de fumigación se procede a esparcir los residuos sólidos para finalmente soterrar con una capa de tierra de aproximadamente de 15 a 20 cm. de altura con un cargador frontal de propiedad de la municipalidad provincial, esporádicamente se realiza una compactación con un rodillo neumático, el trabajo empieza a las 8 de la mañana y se concluye aproximadamente a las 14 horas.

Los costos de soterramiento y compactación son elevados, por cuanto la maquinaria pesada que es utilizada para tal fin tiene que ser trasladada desde la ciudad de Abancay por cuanto también es utilizada para la ejecución de obras públicas.

En la zona existe la presencia de fuertes vientos en horas de la tarde, factor que hace que los papeles así como las bolsas plásticas se dispersen a lo largo de aproximadamente 1 km a la redonda, deteriorando el paisaje geográfico y causando molestias a los propietarios de las parcelas contiguas al botadero.

Como parte del tratamiento se entrega a los pobladores de las comunidades de Imponeda y Quitasol (70 jefes de familia) insecticida una vez por mes para que estos puedan fumigar sus casas y poder mitigar la presencia de moscas en sus domicilios. Se realiza esta acción como uno de los compromisos de la municipalidad hacia con estas comunidades aledañas al botadero municipal, la prestación del servicio de recolección de residuos sólidos no se presta en estas dos comunidades.

En la actualidad, existe gran interés para el reciclaje de residuos sólidos orgánicos a nivel de la ciudad de Abancay, existiendo pruebas piloto realizados por el Club de Madres de Villa Ampay, quienes vienen elaborando compost a partir de los desperdicios de los mercados previamente seleccionados.

Disposición final

El botadero fue implementado como relleno sanitario el año  1997 con presupuesto de DIGESA en un terreno adquirido por la Municipalidad de Abancay para tal fin con una extensión de 7 hectáreas, se ubica en el lugar denominado  Quitasol a una distancia aproximada de 7 Km. de la ciudad de Abancay y a 10 Km. del Distrito de Tamburco en una quebrada por la cual discurren regulares cantidades de agua en época de lluvias.

El área, no presenta características adecuadas para ser utilizado como relleno sanitario, por estar ubicado en una quebrada  que no permite mayor operatividad  de maquinaria pesada y el peligro de erosión y arrastre tanto desmontes como de los mismos residuos sólidos.

Para su habilitación en la etapa de instalación, se colocaron tubos para lixiviados que con el correr del tiempo fueron cubiertos por los residuos sólidos. Se presume que existan infiltraciones en la zona, que de alguna manera podrían estar contaminando las aguas de un manante ubicado a 2 Km del botadero municipal y que es utilizado tanto para el consumo humano como el desarrollo de actividades agropecuarias

El mal manejo del relleno sanitario de gestiones anteriores hizo que el relleno sanitario el cual contaba con infraestructura como es caseta, chimeneas de ventilación, poza de lixiviados, etc. hizo que colapsara y se convirtiera en lo que es hoy el botadero de la ciudad.

Espontáneamente, se origina fuego en diversas partes del botadero, debido a la emanación de gases propios de la descomposición de residuos sólidos y las altas temperaturas en la zona en que se encuentra ubicado. Las poblaciones rurales que se encuentran ubicadas en las inmediaciones del botadero, son las que sufren directamente las consecuencias de los humos y las partículas en suspensión.

A la fecha, no existe un tratamiento planificado de los residuos sólidos, siendo las acciones realizadas en ese sentido coordinadas con la DIGESA y el SENASA con la finalidad de disminuir  la proliferación de insectos vectores.

El relleno sanitario construido en el año 1997 cuenta con un expediente técnico que se encuentra en la DIRESA de Abancay en la oficina de obras OSBRA, no cuenta con aprobación municipal. En la zona no s registra restos arqueológicos, y tampoco se encuentra en zona de áreas protegidas.

  - Análisis de la Gestión del servicio

La estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Abancay muestra que de la Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Publico de la cual depende la División de Limpieza Publica, Medio Ambiente y Ornato la misma que es la responsable directa de la Planificación el servicio en todas sus etapas, siendo el jefe de división quien toma las decisiones de operatividad y de acuerdo a la complejidad de las mismas en directa coordinación con el capataz, igualmente el jefe de división es el encargado de la supervisión y monitoreo

Recursos humanos vinculados al servicio

El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, ha aprendido en la práctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan, ya que la mayoría de estos trabajadores son nombrados o tienen la condición de obreros adecuados, mientras que un número menor de los obreros son contratados por la modalidad de Contrato de Administración de Servicios (CAS). Si bien es cierto la capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad en las municipalidades en pero en la municipalidad de Abancay se tiene dos a tres capacitaciones al año en lo que respecta a  bioseguridad o salud ocupacional y otras, El personal es de tipos diferentes: barrido, recolección, chóferes, parques y jardines, y guardianía, en total son 74 personas.

| CUADRO Nº 07 DESCRIPCIÓN DEL RECURSO HUMANO VINCULADO AL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE ABANCAY Y TAMBURCO |
| --- |
| DESCRIPCIÓN DE LA LABOR | NUMERO DE TRABAJADORES | REMUNERACIÓN | TOTAL |
| ABANCAY |
| Jefe / Encargado | 1 | 1100 | 1200 |
| Capataz | 1 | 650 | 650 |
| Chóferes | 7 | 650 | 4550 |
| Ayudantes de vehículos | 13 | 600 | 7800 |
| Barrenderos Nombrados | 20 | 600 | 12000 |
| Otros ( Guardianes, jardineros, barrenderos por CAS) | 30 | 550 | 16500 |
| SUB TOTAL | 72 | 4150 | 42700 |
| TAMBURCO |
| Barrenderos | 2 | 550 | 1100 |
| TOTAL | 74 | 4700 | 43800 |

Financiamiento

El presupuesto municipal que esta destinado a la actividad de limpieza pública es en su mayor parte es de la asignación del gobierno central vía FONCOMUN, siendo la otra fuente de financiamiento los Recursos Directamente Recaudados, los cuales expresan la intención de satisfacer la necesidad de la población beneficiaria, el presupuesto asignado a la limpieza pública asciende aproximadamente a S/. 900,000 (novecientos mil) nuevos soles.

Pago del servicio

El pago del servicio de limpieza pública por parte de los usuarios asciende a S/. 42.00  (cuarenta y dos Nuevos Soles) anual que en promedio mensual es de 3,50 (tres con 00/50 Nuevos Soles), este monto es insuficiente para poder mantener los costos operativos del servicio de limpieza pública, la falta de cultura de pago por el servicio hace que la morosidad en este ascienda a 80%, porcentaje excesivamente alto lo cual impide brindar un servicio adecuado o de manera eficiente y con la calidad que se requiere.

En el año 2007 la recaudación por el servicio fue de S/. 258,758 nuevos soles, y los egresos por el servicio fue de S/. 710,815.19 Nuevos Soles, habiéndose subvencionado con S/. 452,057.19 Nuevos Soles, siendo la morosidad de 77.39%. Esta morosidad es para un universo de 10,029 contribuyentes registrados en la Gerencia de Administración Tributaria, de los cuales solo pagaron 2,268 contribuyentes.

GRAFICA Nº 05 INGRESOS Y EGRESOS LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2007

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Como se puede apreciar en el gráfico siguiente que poco menos de la cuarta parte de contribuyentes pagan su arbitrio a la Municipalidad.

GRAFICA Nº 06 MOROSIDAD DE LA POBLACION EN EL PAGO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AÑO 2007

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Para el año 2008 la recaudación por el servicio fue de S/. 216,975 Nuevos Soles, y los egresos por el servicio fue de S/. 785,943 Nuevos Soles, habiéndose subvencionado con S/. 568,967 Nuevos Soles, siendo la morosidad de 83.37%, para un universo de 10,526 contribuyentes registrados en la Gerencia de Administración Tributaria, de los cuales solo pagaron 1,751contribuyentes.

GRAFICA Nº 07 INGRESOS Y EGRESOS LIMPIEZA PUBLICA AÑO 2008

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Para el 2008 como se aprecia en el gráfico, poco menos de la quinta parte pagaron su arbitrios municipales de limpieza pública, es decir bajo con respecto al año 2007.

GRAFICA Nº 08 MOROSIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL PAGO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AÑO 2008

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Para el año 2009 la recaudación por el servicio de limpieza pública según reporte de la gerencia de Administración tributaria fue de S/. 335,566 Nuevos Soles, y los egresos por el servicio prestado por la municipalidad a la población ascendieron a la suma de S/. 951,236 Nuevos Soles, habiéndose subvencionado con S/. 615,967 Nuevos Soles.

GRAFICA Nº 09 INGRESOS Y EGRESOS POR LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AÑO 2009

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Para al año 2009 una morosidad del 72.26% para un universo de 10541 contribuyentes registrados en la Gerencia de Administración Tributaria, habiendo pagado solamente 2896 contribuyentes.

GRAFICA Nº 10 MOROSIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL PAGO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AÑO 2009

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Mientras que para el año 2010 la recaudación por el servicio de limpieza pública según el reporte de la Gerencia de Administración tributaria fue de S/. 322,369 Nuevos Soles, y los egresos para el 2010 fueron de S/. 994,602 Nuevos Soles, por lo que la municipalidad nuevamente tubo que subvencionar el servicio con S/. 672,233 Nuevos Soles.

GRAFICA Nº 11 INGRESOS Y EGRESOS POR LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AÑO 2010

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

Para el año 2010 la morosidad en el pago por limpieza publica es de 71.80 %, para un universo de 11,105 contribuyentes registrados en la Gerencia de Administración Tributaria y solamente pagaron el servicio 3131 contribuyentes.

GRAFICA Nº 12 MOROSIDAD DE LA POBLACIÓN EN EL PAGO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN EL AÑO 2010

Fuente: GAT, GPP y  GMASP Municipalidad Provincial de Abancay

En general, la gestión administrativa y financiera es ineficiente, toda vez que los índices de morosidad por parte de los pobladores de Abancay se mantienen y son por encima del 70% demostrando de esta forma su falta de cultura de pago y poco compromiso hacia sus deberes ambientales y con la Municipalidad de su jurisdicción.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En este caso el problema principal es: Inadecuada Disposición Final de los Residuos Sólidos Domésticos, trayendo como consecuencia la proliferación de los agentes y vectores  de enfermedades transmisibles y el deterioro del medio ambiente, habiéndose identificado el problema que se ha logrado mediante el “diagnostico participativo”, teniendo el problema siguientes características:

      - Características del Problema

Se han identificado diversos problemas entre los cuales destacan los siguientes:

PROBLEMA CENTRAL		: Inadecuada Disposición Final de los Residuos Sólidos Domésticos.

EFECTO FINAL		: Deterioro de la calidad de vida de población

CAUSAS:

- Inadecuado manejo de los residuos sólidos domésticos.

- Inadecuado funcionamiento del botadero municipal.

- Mala clasificación de los residuos sólidos.

- Incremento del volumen y carencia de un programa de reciclaje de los residuos sólidos.

- Crecimiento de la población urbana

  - Carencia de planes y técnicas de aprovechamiento.

  - Falta de intervención de recursos  financieros oportunos

  - Falta de capacitación y asistencia técnica.

EFECTOS:

  - Riesgo de la salud a de la población.

  - Proliferación de agentes y vectores de enfermedades transmisibles.

  - Presencia de traumatismos, intoxicaciones y enfermedades.

  - Malestar de la población.

  - Presencia de olores nauseabundos.

  - Disminución de áreas verdes.

  - Desequilibrio del ecosistema.

b)	Población y zona afectada.

Las zonas afectadas por el problema es la población urbana de los distritos de Abancay y Tamburco de:

CUADRO N° 08

| Distritos | Nº DE HABITANTES |
| --- | --- |
| Abancay Tamburco | 51 225 7,353 |
| TOTAL | 58,578 |

La población de la zona urbana, constituyen las zonas afectadas donde se llevara acabo el proyecto; los indirectamente afectados es la población de la comunidades periféricas y aledañas a los distritos de  Abancay y Tamburco.

c)  Características socio económicas y culturales de la población afectada.

A) 	Población Afectada

La zona presenta una dinámica social compleja, tanto en términos de cantidad (en crecimiento demográfico, para el periodo 1993 - 2007 se desarrollo una tasa de crecimiento del 0,4%), así como en términos cualitativos (diversidad étnica cultural, altos grados de marginación, polarización social, etc.)

Se tiene así mismo una serie de procesos que se muestran preocupantes, por cuanto se ha producido un acelerado crecimiento demográfico y desplazamiento casi masivo de la población rural al centro urbano, poniendo en riesgo con esta dinámica la existencia de ecosistemas, y el bienestar de la población  por la capacidad de carga que éstos están recibiendo.

El cinturón de los barrios marginales que rodea al asentamiento primigenio, se expandió desmesuradamente creciendo al azar en formas determinadas por la pobreza, ocupando espacios que no son aptos para la vida humana, sujetos a contingencias y a la ausencia de servicios.

| CUADRO Nº 09 POBLACIÓN URBANA Y RURAL |
| --- |
| PROVINCIA/DISTRITO | URBANA | RURAL | TOTAL |
| Provincia Abancay | 60,810 | 35,254 | 96,064 |
| Distrito Abancay | 45,864 | 5,361 | 51,225 |
| Distrito Tamburco | 5,598 | 1,755 | 7,353 |
| Total Distritos | 51,462 | 7,116 | 58,578 |
| Fuente: Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda |

  - Población.

El proceso de ocupación territorial de los distritos de Abancay y Tamburco, ha estado definido fundamentalmente por los procesos socio-demográficos, que en ella se vienen dando, particularmente en el área urbana donde es relevante el proceso de urbanización experimentado en las últimas décadas.

Según el censo de 2007 el distrito de Abancay y el distrito de Tamburco tienen una población total de Abancay de 51,225 habitantes y Tamburco fue de 7,353 habitantes respectivamente, que constituía aproximadamente el 60.98% de la población total de la Provincia de Abancay y el 26,85% de la población departamental, con una población mayoritariamente rural (10.47%), hacia 2007 la proporción rural disminuyo al 54.1%, en este periodo la población urbana tuvo una tasa de crecimiento del 0.4%.

El distrito de Abancay y Tamburco mantiene una composición demográfica propia de las poblaciones con crecimiento demográfico natural, registrando altos índices de natalidad y mortalidad. La población del distrito de Abancay y Tamburco se caracteriza por ser una población joven, según estimaciones el año 2007  el 55.60% de la población tenía menos de 25 años, esto en el distrito de Abancay mientras que el distrito de Tamburco muestra el siguiente comportamiento como se muestra en el cuadro Nº 10.

| CUADRO Nº 10 POBLACIÓN MASCULINA Y FEMENINA DE LOS DISTRITOS |
| --- |
| Tamburco | Hombre | Mujer | Total |
| Urbano | 37% | 39% | 76% |
| Rural | 12% | 12% | 24% |
| Total | 50% | 50% | 100% |
| Abancay | Hombre | Mujer | Total |
| Urbano | 43% | 46% | 90% |
| Rural | 5% | 5% | 10% |
| Total | 49% | 51% | 100% |

Fuente: Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda

De acuerdo con la información la población urbana mayor se encuentra en el distrito de Abancay 89.53%, seguida por el distrito de Tamburco 76.13%, luego Chacoche 72,22%, y los demás distritos en menor número de acuerdo al cuadro 11.

| Cuadro Nº 11 DISTRIBUCIÓN DE POBLACIÓN URBANO RURAL PROVINCIA DE ABANCAY |
| --- |
| DISTRITO | Urbano | Rural |
| Dist. Abancay | 89,53% | 10,47% |
| Dist. Tamburco | 76,13% | 23,87% |
| Dist. Chacoche | 72,22% | 27,78% |
| Dist. Lambrama | 30,50% | 69,50% |
| Dist. Curahuasi | 26,54% | 73,46% |
| Dist. San Pedro de Cachora | 22,80% | 77,20% |
| Dist. Huanipaca | 20,16% | 79,84% |
| Dist. Circa | 13,65% | 86,35% |
| Dist. Pichirhua | 11,82% | 88,18% |

Fuente: Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda

| CUADRO Nº 12 POBLACIÓN BENEFICIARIA PROYECTADA |
| --- |
| 2010 | 0 | 52,081 |
| 2011 | 1 | 52,393 |
| 2012 | 2 | 52,708 |
| 2013 | 3 | 53,024 |
| 2014 | 4 | 53,342 |
| 2015 | 5 | 53,662 |
| 2016 | 6 | 53,984 |
| 2017 | 7 | 54,308 |
| 2018 | 8 | 54,634 |
| 2019 | 9 | 54,962 |
| 2020 | 10 | 55,292 |
| POBLACIÓN PROMEDIO | 53,830 |
| FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA |

Salud Higiene y Saneamiento Básico

Salud

El Ministerio de Salud, mediante la Dirección de Salud de Apurímac, en la provincia de Abancay cuenta con 01 Hospital Central (Hospital Guillermo Díaz de La Vega) localizado en la ciudad de Abancay el cual cuenta con 130 camas de hospitalización, Un hospital III de EsSalud, un centro de salud Santa Teresita, 01 Centro metropolitano de atención del MINSA 3 CLAS ubicados en Villa Gloria, Bella Vista y Pueblo Joven, mientras que en el distrito de Tamburco se cuenta con 02 Centros de Salud CLAS Tamburco y el Puesto de Salud de San Antonio.

Es necesario señalar que las infecciones respiratorias agudas (IRA), las enfermedades diarreicas (EDA) y otras infecciones parasitarias son las principales causas de morbilidad.

Principales indicadores de salud

Mortalidad materna infantil.

La mortalidad materna infantil en la ciudad de Abancay y de Tamburco durante el año 2010 según reporte de la DIRESA se tiene que en los distritos de Abancay y Tamburco 29 casos perinatales mientras que en cuanto a la mortalidad materna se tiene un solo caso, por lo que mantiene cifras de consideración en cuanto a la morbilidad perinatal mas no asi en cuanto a los casos de morbilidad materna, de la misma forma la enfermedad infecto contagiosa dentro de los que incluye las gastrointestinales.

Tasa de desnutrición infantil.

La desnutrición afecta por igual a niños y niñas, mostrando los efectos acumulativos del retraso en el crecimiento y desarrollo, el cual se incrementa más por el poco apoyo  del personal de salud para mejorar los niveles de conocimiento e información  que es del   33%.

Los niños de 0 a 5 meses presentan retardo en el crecimiento (12%), este problema podría tener factores condicionantes desde el embarazo, asociado a una maternidad temprana, alta paridad, falta de cuidado prenatal, bajo nivel educativo, deficiente alimentación antes y durante el embarazo, teniendo como consecuencia el bajo peso al nacer y la talla baja. Conforme el niño crece la proporción de la desnutrición va en aumento (6 a 11 meses con 24%, de 12 a 36 meses el 42%, de 36 a 59 meses el 51 %).

Las causas que generan la desnutrición son varias, sin embargo algunas de ellas pueden estar relacionadas con la calidad alimenticia carente de proteínas y vitaminas, prevaleciendo el consumo de carbohidratos.

Otro factor  que contribuye con la desnutrición es la poca capacidad adquisitiva de la población, en el área rural se prefiere vender  la producción agropecuaria (leche, carne, frutas, hortalizas, tubérculos, etc.), mientras que en el área urbana  el desempleo y subempleo induce a la población a generar su autoempleo con actividades de subsistencia.

Morbilidad.

Las Enfermedades de las Vías Respiratorias superiores ocupan el primer lugar, en segundo lugar se ubican las afecciones dentales y periodontales, en tercer lugar se encuentran otras enfermedades infecciosas y parasitarias, y en cuarto lugar son las deficiencias de nutrición.

Este comportamiento se ajusta al perfil de la morbilidad nacional y  a la mayoría de regiones del país; se asume como factores determinantes al bajo nivel educativo, deficientes  condiciones sanitarias, mal estado nutricional y pobreza extrema.

Las infecciones de las vías respiratorias continúan siendo la principal y primera causa de morbilidad en la infancia. Es también en esta etapa de vida donde las enfermedades infecciosas intestinales comienzan a tener relevancia que conjuntamente con las deficiencias de la nutrición ocasionan problemas muchas veces irreversibles.

En la etapa preescolar continua como principal morbilidad el problema de  vías respiratorias superiores y se asocian además los problemas de las infecciones intestinales y las afecciones parasitarias que en conjunto representan casi el 60% del total de las patologías registradas en esta etapa de vida. Cabe mencionar  aquí el problema de la nutrición ocupa un relevante  60% que en relación  con los anteriormente mencionados si representa trascendencia significativa.

| CUADRO Nº 13 |
| --- |
| MORBILIDAD EN LA REGIÓN APURIMAC |
| DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE MORBILIDAD | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS AGUDAS | 40.73% | 41.51% | 36.66% | 29.85% |
| AFECCIONES DENTALES Y PERINATALES | 13.04% | 13.16% | 15.13% | 12.79% |
| OTRAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS, SECUELAS DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITARIAS | 10.63% | 9.9% | 8.72% | 6.00% |
| DEFICIENCIAS DE LA DESNUTRICIÓN | 3.22% | 2.4% | 3.68% | 3.20% |
| ENFERMEDADES DE LAS GLANDULAS ENDOCRINAS Y METABÓLICAS | 5.08% | 7.04% | 8.39% | 5.64% |
| ENFERMEDADES DEL SISTEMA OSTEOMUSCULAR Y DEL TEJIDO CONJUNTIVO | 5.58% | 6.06% | 6.55% | 6.09% |
| ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES | 7.08% | 5.81% | 5.78% | 4.69% |
| ENFERMEDADES DE OTRAS PARTES DEL APARATO DIGESTIVO | 5.03% | 5.08% | 5.41% | 4.23% |
| ENFERMEDADES DEL APARATO URINARIO | 3.22% | 3.24% | 3.21% | 3.09% |
| TRAUMATISMOS DE LOS MIEMBROS INFERIORES | 3.15% | 3.1% | 3.29% | 2.67% |

FUENTE:  BOLETÍN ESTADÍSTICO REGIÓN DE SALUD APURÍMAC   AÑO 1 Nº 01 ENERO-ABRIL 2010

En el siguiente grafico podemos apreciar que las enfermedades infecciosas respiratorias agudas ocupan el 1er lugar de motivo de consultas externas con un 36.6%, en 2do lugar las afecciones dentales y periodontales con un 15.13 % en nuestra región de Salud, y en 3er lugar las otras infecciones y parasitosis con un 8.72 %. Con respecto a las infecciones respiratoria agudas el 31.4% recae en los niños de 1-4 años el 18.4 % de 5-9 años y el 16.2% en menores de 1 año por lo cual debemos realizar medidas preventivas promocionales para disminuir este tipo de enfermedades en nuestra región de Salud.

GRAFICO N° 13

Higiene Saneamiento Básico

Agua

La disponibilidad de servicios básicos en las viviendas, contribuye con el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Algunas características de los hogares asociadas al acceso de los servicios básicos, como son el origen y la forma de abastecimiento de agua para beber y cocinar, así como la disponibilidad de sistemas de saneamiento, son factores determinantes en el desarrollo biológico e intelectual de la población, en especial de los niños.

Servicios de Agua

A pesar del incremento en los años recientes de la inversión municipal en los servicios públicos, estos continúan siendo deficitarios en ambos distritos, acentuándose por el excesivo aumento poblacional y el consiguiente crecimiento de la demanda del líquido elemento.

La Administración del agua está a cargo de la empresa denominada EMUSAP (EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO Y SERVICIOS DE AGUA POTABLE), la que tiene como objetivo aprovechar mejor el recurso, regular la mejor distribución, modificar progresivamente los hábitos y costumbres de la población en el mal uso del recurso hídrico.

El ámbito que corresponde a la Empresa por la infraestructura instalada abarca el casco urbano, Urbanizaciones, Asociaciones de Vivienda y Barrios Marginales.

El distrito de Abancay y Tamburco de acuerdo a los datos del INEI al 2007 la población urbana es de 58,578 habitantes y para la EMUSAP ABANCAY S.A. POBLACIÓN URBANA total de 51,462 habitantes. Siendo la captación de agua principalmente de la laguna de Rontoccocha, ubicada al Noreste de la ciudad de Abancay.

La cobertura en el ejercicio 2008 del agua potable alcanzó un nivel del 67%, indicador que ha permitido conocer que porcentaje de la población no cuenta con el servicio de Agua Potable, que serían los usuarios potenciales representado por el 33 %, cabe mencionar que éste sólo se refiere a la zona urbana.

Calidad del Agua. La Calidad del agua que brinda la empresa muestra estabilidad en su comportamiento, siendo la calidad microbiológica del 100%, indicador que se mantiene constante, el índice de cloro residual oscila entre 92% y 97%.

Continuidad del servicio. La continuidad del servicio fue variable en el periodo de 2007 y durante 2008 oscilando entre 14 y 24 horas lo que hace un promedio de 18 horas de abastecimiento del servicio de Agua Potable.

Desagüe

El alcantarillado por la topografía de la ciudad no es un problema visible, no obstante en la época de lluvias las viviendas que se encuentran al sur de la ciudad son las que soportan la peor parte de estas precipitaciones, que puede generar consecuencias funestas, más aún es notorio observar que las aguas fluviales son desfogados por medio de tubos de caída libre a la calle motivando la protesta de los transeúntes.

Según informe de la EMUSAP la cobertura en el servicio de alcantarillado es del 61 % del total de habitantes que conforman la zona urbana del distrito de Abancay.

| CUADRO N° 14 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y TAMBURCO |
| --- |
| Localidad | Nº Total de Conexiones | Nº de hab. /conex | Población Urbana | Cobertura |
|  | Agua potable | Alcantarillado |  |  | Agua potable | Alcantarillado |
| ABANCAY | 13.429 | 12.469 | 1,9 | 46.416 | 55,80% | 51,81% |
| TAMBURCO | 1.818 | 1.592 | 0,6 | 5.665 | 19,31% | 16,91% |
| Fuente: Municipalidad Provincial de Abancay y Tamburco |

Características de las viviendas y del entorno urbano

El distrito se ha caracterizado a través de los últimos años por tener un desarrollo desarticulado y no estructurado, permitiendo el avance continuo de los asentamientos humanos sin contar con servicios básicos y planificación urbana.

De acuerdo con la calidad de construcción de cada vivienda, la zona urbana, está definida por la heterogeneidad en el uso de material en las paredes exteriores, en los techos, así como en sus pisos. Los materiales de las viviendas en las paredes exteriores son de ladrillo o bloque de cementos, en otros de adobe.

Con respecto al material de los techos, éste es de concreto armado, en otros casos es de madera, calamina y de tejas. En cuanto al material de los pisos, éste es de loseta, cemento y tierra especialmente las zonas aledañas.

Actualmente uno de los grandes problemas, que soporta la población es el Saneamiento Físico-Legal y Titulación de Propiedades como la carencia de Habilitación Urbana de las organizaciones de vivienda.

Las condiciones de vivienda en la zona rural son precarias se caracterizan por ser cabañas hechas en base de palos, piedras y bosta con techo de ichu, con dos habitaciones en promedio, el abastecimiento de agua es a través de acequias y en algunos casos agua entubada. Alumbrado con mechero de kerosén y no cuentan con sistemas de desagüe.

En cuanto al material en los pisos, es de cemento y de tierra es el que prevalece.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, la Población de la Provincia de Abancay y Tamburco en la zona urbana asciende a 58,578 (año 2007) habitantes, con un total de 15,426 viviendas particulares destinadas para uso familiar. Esta población es principalmente urbana (86,4%) concentrada fundamentalmente en la ciudad de Abancay. El material predominante de las viviendas en Abancay es adobe en un 63,24 % y el 25,74 % restante es de ladrillos o concreto ubicados principalmente en el centro de las zonas urbanas, mientras que en el distrito de Tamburco las viviendas es adobe en un 57,70 % y el 17,49 % restante es de ladrillos o concreto ubicados.

| CUADRO Nº 15 CARACTERÍSTICAS DE LAS VIVIENDAS EN ABANCAY Y TAMBURCO |
| --- |
| Tipo de vivienda | ABANCAY | TAMBURCO |
|  | Si | No | Total | Si | No | Total |
| Casa Independiente | 9494 | 1175 | 10669 | 1528 | 209 | 1737 |
| Departamento en edificio | 276 | - | 276 | 8 | - | 8 |
| Vivienda en quinta | 120 | - | 120 | 14 | - | 14 |
| Casa en casa de vecindad | 2210 | 71 | 2281 | 28 | 5 | 33 |
| Choza o cabaña | 1 | 40 | 41 | 4 | 20 | 24 |
| Vivienda improvisada | 5 | 1 | 6 |  |  |  |
| Local no destinado para habilitación humana | 24 | 2 | 26 | 2 | - | 2 |
| Otro tipo particular | 2 | 8 | 10 |  |  |  |
| Total | 12132 | 1297 | 13429 | 1584 | 234 | 1818 |

Fuente: Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda

Características de la educación

Los recursos para la atención de la educación son insuficientes, considerando los niveles de analfabetismo que en el distrito alcanza hasta el 16%, esto quiere decir que de cada 100 residentes en el distrito 16 habitantes de 15 años y más no saben leer ni escribir.

En el distrito tanto en la zona rural, así como en la zona urbana existen centros educativos con problemas de ambientación e infraestructura que en muchos casos los servicios básicos y de seguridad no se cumplen como lo exigen las normas y leyes del Ministerio de Educación.

Tal es la complejidad en el tema de la educación que existen una serie de inquietudes y necesidades de la población, mencionando algunas de ellas:

Centros Educativos con mobiliarios escolares desgastados y rotos.

- Construcción de un Centro Educativo en Viracocha Pata.

- Refracción del Local del Centro Educativo C.E. 54011(Llañucancha).

- Refacción del Local, del Centro Educativo Nº 54040

- Cambio del personal docente (Asillo)

- Cambio de techo Centro Educativo Nº 54586 (Allaorcco).

- Construcción de Centro Educativo Sector Wiracocha Alta de la     Comunidad de  Micaela Bastidas.

- Construcción del cerco perimétrico en el Centro Educativo Nº 54042

- Construcción de un PRONEI en Purichaca.

- Construcción de una loza deportiva con cerco perimétrico

- (Carcatera)

- Plana Docente incompetente (Pachalpata)

- Mobiliario escolar en malas condiciones (Ccaccsa), y ampliación del Centro Educativo.

- Reapertura del Centro Educativo de Faccchacpata.

- Problema docente irresponsable e impuntual en Cacatera y Fatacpata.

- Falta el acabado del Plantel Nº 54041(Puca Puca –Moyocorral)

- Necesidad de un colegio Agropecuario en Moyocorral.

- Construcción de una loza deportiva en Moyocorral.

- Deficiente enseñanza de profesores en Moyocorral.

- Capacitación en actividad agrícola, en liderazgo y artesanía.

- Falta piscina para la recreación de niños (Moyocorral).

- Descentralizar, crear e implementar nuevos centros educativos.

- Construcción un colegio de mujeres en el barrio de Patibamba Baja.

- Firmar convenios bilaterales y multilaterales de becas educativas.

- Promover academias municipales.

- Elaborar un paquete educativo acorde a la realidad regional.

- Propiciar los municipios escolares.

- Implementar la estimulación temprana en el programa del vaso de Leche.

- Formación de guías de turismo.

- Creación de un centro de idiomas.

- Editar cartillas de información turística.

- Promover la inversión en servicios turísticos.

- Promover el turismo en la provincia de Abancay organizando eventos     nacionales.

- Revalorar la cultura, las tradiciones y costumbres locales.

- Creación de una biblioteca virtual.

- Construir un centro cívico.

- Construir e implementar complejos deportivos/culturales.

- Conclusión del complejo deportivo cultural de Pueblo Libre.

- Ampliación y mejoramiento del Estadio de fútbol Los Amancaes.

- Organizar campeonatos deportivos de diversas disciplinas deportivas.

- Organizar olimpiadas interbarriales.

- Falta de material técnico: Computadoras, Laboratorios, Talleres

- Acceso y Cobertura de Servicios por Niveles Educativos.

Infraestructura

La Infraestructura escolar en el distrito de Abancay, en constante deterioro, no abastece la demanda escolar. Con respecto al Deporte y Recreación, también se tiene una insuficiente infraestructura; sobre todo destinadas para cubrir las necesidades de la población que se incrementa en forma acelerada. A pesar de tener las condiciones favorables para llevar a cabo la difusión de áreas recreacionales y de esparcimiento ,impulsando de esta manera un alto potencial turístico y educativo, a su vez incentivar el potenciamiento de las áreas de recreación privadas existentes en el distrito.

Según información de la Dirección Regional de Educación Apurímac de la Oficina de Planificación y Estadística, para el Año 2008, el distrito de Abancay y Tamburco cuenta con 138 centros Educativos y/o programas entre escolarizados y no escolarizados, tanto de la Zona Urbana y la Zona Rural, en su modalidad de Educación Pública y Privada.

La Infraestructura Educativa en la Zona Urbana está conformada por 86 Centros Educativos en los niveles de Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Ocupacional, Educación Superior Pedagógico y Educación Superior Tecnológico, distribuidos en 317 aulas. La educación en estas modalidades está impartida por 685 docentes del sector estatal.

En cuanto a la Infraestructura en la Zona Rural en ésta existen 26 Centros Educativos conformados por 67 aulas, en los niveles de Inicial y Primaria y se cuenta con 70 docentes.

Es conocida la problemática existente en los Centros Educativos de la Zona Rural, como la falta de mobiliario, con Módulos Educativos, sin los Servicios de infraestructura básicos de Higiene e inadecuados para la población estudiantil.

En la zona Urbana están distribuidos 75 Centros Educativos en los servicios de niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de Menores. A nivel de Educación de Adultos son 2 Centros Educativos que brindan este servicio en el nivel Primario y 4 en el nivel Secundario.

| CUADRO Nº 16 CENTROS EDUCATIVOS, ALUMNOS Y DOCENTES |
| --- |
| Etapa y Nivel Educativo | Matrícula | Docentes | Centros |
|  |  |  | o Programas |
|  | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural |
| DISTRITO ABANCAY |
| BÁSICA REGULAR | 19,524 | 18,538 | 986 | 984 | 919 | 67 | 136 | 102 | 34 |
| Inicial | 2,626 | 2,368 | 258 | 118 | 108 | 12 | 62 | 44 | 18 |
| Primaria | 8,553 | 8,007 | 546 | 413 | 370 | 43 | 44 | 29 | 15 |
| Secundaria | 8,345 | 8,163 | 182 | 453 | 441 | 12 | 30 | 29 | 1 |
| BÁSICA ALTERNATIVA | 214 | 214 | - | 16 | 16 | - | 2 | 2 | - |
| BÁSICA ADULTOS | 1,542 | 1,542 | - | 68 | 68 | - | 8 | 8 | - |
| Primaria Adultos | 180 | 180 | - | 8 | 8 | - | 2 | 2 | - |
| Secundaria Adultos | 1,362 | 1,362 | - | 60 | 60 | - | 6 | 6 | - |
| BÁSICA ESPECIAL | 104 | 104 | - | 13 | 13 | - | 2 | 2 | - |
| TÉCNICO-PRODUCTIVA | 986 | 986 | - | 37 | 37 | - | 8 | 8 | - |
| SUPERIOR NO UNIVERSITARIA | 1,071 | 1,071 | - | 75 | 75 | - | 6 | 6 | - |
| Superior Pedagógica | 500 | 500 | - | 43 | 43 | - | 4 | 4 | - |
| Superior Tecnológica | 571 | 571 | - | 32 | 32 | - | 2 | 2 | - |
| SUB TOTAL | 23,441 | 22,455 | 986 | 1,193 | 1,128 | 67 | 162 | 128 | 34 |
| DISTRITO TAMBURCO |
| BÁSICA REGULAR | 1,485 | 1,038 | 447 | 92 | 60 | 33 | 22 | 9 | 13 |
| Inicial | 357 | 180 | 177 | 16 | 8 | 9 | 13 | 5 | 8 |
| Primaria | 587 | 408 | 179 | 39 | 23 | 16 | 6 | 2 | 4 |
| Secundaria | 541 | 450 | 91 | 37 | 29 | 8 | 3 | 2 | 1 |
| BÁSICA ADULTOS | 73 | 73 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| Secundaria Adultos | 73 | 73 | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | - |
| SUB TOTAL | 1,558 | 1,111 | 447 | 96 | 64 | 33 | 23 | 10 | 13 |
| TOTAL | 24,999 | 23,566 | 1,433 | 1,289 | 1,192 | 100 | 185 | 138 | 47 |
| Fuente: Estadística de la calidad Educativa 2009 |

Con respecto al servicio de Educación Superior Pedagógica, esta es impartida en 1 Centro Educativo y la Educación Superior Tecnológica cuenta con una Infraestructura Educativa.

Características de las vías de comunicación en el área de influencia

La ciudad de Abancay, por ser capital del Departamento, cuenta con  vías de comunicación de importancia; la red vial  provincial se divide en dos zonas diferenciadas Nor - Este y Sur – Oeste, existiendo conexión directa entre ellas,  atravesando la ciudad.

La zona Nor – Este tiene como eje principal a la carretera Panamericana Sur que se complementa con la vía nacional R3S  que une las ciudades de Cusco – Abancay; la que también se bifurca en dirección de  la provincia de Andahuaylas, para seguir hacia la ciudad de Ayacucho.

Mientras que la zona Sur - Oeste tiene como ejes principales a la carretera nacional R26A que inicia en el Puente Sahuinto (Abancay), hacia la ciudad de Lima, uniendo las localidades de Chalhuanca – Puquio - Nazca y a la ruta departamental 103 que inicia a 16.50 Km. de la ciudad de Abancay (Huanccor), la vía que se dirige hacia las provincias de Grau y Cotabambas.

A partir de estos dos ejes nacionales y el departamental, se inician las vías vecinales uniendo a las diferentes localidades, comunidades, centros poblados y caseríos del departamento, estando en su mayoría integrada al sistema vial departamental, que es un factor importante en la articulación de la economía regional y de ésta con la economía nacional, porque permite una movilidad entre los diversos espacios productivos existentes. Para mejorar la articulación de la economía regional, es necesario mejorar la calidad de las vías de comunicación (especialmente carreteras departamentales y vecinales).

La infraestructura terrestre de la provincia de Abancay se encuentra bastante desarrollada, por cuanto casi la totalidad de  centros poblados y comunidades de la provincia se encuentran conectadas a través de una carretera vecinal.

De los 626.39 Km. de red vecinal, que unen los pueblos de la provincia de Abancay, sólo 112.77 Km. han sido rehabilitados por PROVIAS RURAL y en la actualidad cuentan con mantenimiento vial rutinario, ofreciendo de esta manera a los usuarios un tránsito seguro y cómodo.

Los 513.62 Km. restantes, no cuentan con mantenimiento preventivo, sólo se practica un mantenimiento de tipo correctivo que se orienta a devolver a las rutas la mínima transitabilidad. Esta función es asumida por las municipalidades con una frecuencia generalmente anual, contando para ello con recursos propios, apoyo y coordinación con otras instituciones que cuentan con maquinaria pesada que utilizan para el mantenimiento de caminos y otras labores de construcción, pero puede estimarse que las mismas se encuentran sub-utilizadas por falta de una práctica municipal de planificación vial.

| CUADRO Nº 17 CARACTERÍSTICAS DE LA RED VIAL VECINAL |
| --- |
| DISTRITOS | LONGITUD DE LA RED VECINAL INVENTARIADA (Km.) |
|  | Total | Rehabilitado- Mantenimiento. | Sin Rehabilitar |
| Abancay | 103.15 | 0 | 103.15 |
| Tamburco | 17.13 | 0 | 17.13 |
| TOTAL | 120,28 | 0 | 120,28 |
| PORCENTAJE | 100% | 0% | 100% |

Fuente: Plan Vial Provincial de Abancay

Principales actividades económicas del área de influencia del proyecto y Niveles de ingreso de la población

La base de la PEA en el distrito de Abancay está representada por la población entre 15 y 64 años de edad que representa el 52.22 % de la población total. Esta PEA es la fuerza laboral que demanda trabajo.

Mientras la participación del sexo masculino en la estructura de la PEA, es mucho mayor que el sexo femenino, pero es necesario destacar que las mujeres que trabajan, se dedican a la labor agrícola, y las que no se dedican a ésta, se desempeñan como trabajadoras del comercio o servicios, siendo en muchos casos profesionales, técnicos, gerentes. Sin embargo, se debe anotar que en el distrito de Abancay, al igual que en otros distritos de la Provincia, las mujeres realizan labores en el sostenimiento del hogar y muchas trabajan en el comercio ambulatorio u otras actividades sin estar clasificadas como población económicamente activa.

La PEA ocupada por actividad económica en el distrito de Abancay, se concentra en el Sector Terciario, este sector comprende diversas actividades de comercio y servicios, mayoritariamente de pequeña y microempresas formales e informales, muchas auto generadas por la población de bajos niveles de educación, como alternativa de sobre vivencia, con bajo capital, baja tecnología, baja productividad y bajos ingresos que hacen difícil su inserción y sostenimiento en una economía del libre mercado.

El trabajo infantil o prematuro es una constante en el distrito donde los niños se ven forzados a realizar actividades impropias de su edad, para contribuir con la economía familiar, en muchos casos realizando tareas que se aproximan con la mendicidad y la delincuencia.

En cuanto al empleo los problemas estructurales de nuestra sociedad, como el impresionante incremento demográfico, entre otros empeorados por la falta de competitividad, se manifiestan con mayor crudeza en la ciudad, donde la población desempleada se ve obligada a utilizar singulares y variadas formas de subsistencia, como el comercio ambulatorio, expendio de alimentos en la vía pública, entre otros, actividades que se llevan cabo con autorización de la municipalidad, pero que igual contribuyen con la generación de residuos sólidos.

| CUADRO Nº 18 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y DE TAMBURCO |
| --- |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Abancay | Tamburco |
| Comercio por menor | 19,18% | 17,44% |
| Enseñanza | 13,83% | 10,50% |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 11,12% | 13,43% |
| Administración pública y defensa, pensionistas de la seguridad | 8,70% | 6,82% |
| Construcción | 7,82% | 12,25% |
| Transportes y comunicaciones | 6,78% | 7,49% |
| Hoteles y restaurantes | 6,09% | 7,57% |
| Servicios sociales y de salud | 4,65% | 3,43% |
| Industrias manufactureras | 4,60% | 5,23% |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y alquileres | 4,28% | 3,68% |
| Otras actividades servicios comunitarios, sociales y personales | 3,27% | 2,47% |
| Hogares privados y servicios domésticos | 3,23% | 2,97% |
| Actividad económica no especificada | 1,96% | 2,72% |
| Venta, mantenimiento y representación de vehículos automotores .y motocicletas | 1,78% | 1,63% |
| Comercio por mayor | 1,02% | 1,09% |
| Intermediación financiera | 0,81% | 0,13% |
| Explotación de minas y canteras | 0,48% | 0,59% |
| Suministro electricidad, gas y agua | 0,37% | 0,54% |
| Pesca | 0,03% | 0,04% |
| Organizaciones extraterritoriales | 0,01% | 0,00% |
| FUENTE INEI 2007 |

Otros servicios existentes

Electricidad.

Según la Empresa Electro Sur Este S.A.A. las instalaciones domiciliarias del alumbrado eléctrico en determinados sectores del distrito de Abancay, se torna algo complicado y su costo es elevado, debido a que muchos centros poblados rurales y algunas organizaciones de vivienda urbana, están ubicados en las laderas de los cerros y cuentan con una pendiente muy elevada, éstas agrupaciones de vivienda, muchas veces han conseguido el servicio de luz eléctrica producto de sus reclamos.

El Municipio, el Estado y/o la empresa responsable de brindar este servicio han contribuido en su implementación, pero a pesar de ello aún hay segmentos importantes especialmente en el sector rural y con urgencia que requieren la habilitación de este servicio.

La Población de clientes que gozan del servicio de electricidad es de 15,247 hogares en los dos distritos involucrados en el presente proyecto, en las que están incluidos la categoría Domestica y la categoría del Comercio e Industria, la que comprende la Pequeña o Mediana Empresa.

La composición del Servicio de Electrificación al 2007 es como se detalla en el cuadro siguiente.

Como se desprende de los datos del INEI que el 90,34% del distrito de Abancay cuenta con energía eléctrica, mientras que el distrito de Tamburco cuenta con un 87,13%, indicándose que este servicio es en la zona urbana y rural de ambos distritos.

| CUADRO Nº 19 COBERTURA DE SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y TAMBURCO |
| --- |
| COBERTURA DE SERVICIO ELÉCTRICO EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y TAMBURCO |
| LOCALIDAD | Nº DOMICILIOS CON ENERGÍA ELÉCTRICA | Nº DOMICILIOS SIN ENERGÍA ELÉCTRICA | TOTAL VIVIENDAS | COBERTURA ENERGÍA ELÉCTRICA |
| ABANCAY – TAMBURCO | 13.716 | 1.531 | 15.640 | 97% |
| Fuente: Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda |

Turismo

Una actividad económica potencialmente explotable es el turismo. El atractivo de la zona es inestimable, ya que alberga restos arqueológicos y monumentos históricos como el complejo arqueológico de Saywite (Curahuasi), el puente colonial de Pachachaca (Abancay) y muchos otros.

El paisaje andino en todo su ámbito produce una atracción turística, con una composición paisajista de montañas, planicies, ríos y lagunas, abundantes en flora y fauna entre ellas la más importante es el Santuario Nacional de Ampay (Tamburco), así como las aguas termales medianamente explotadas como de las de Pachachaca.

La localidad de Abancay ofrece alternativas que pueden ser aprovechadas por el turismo de naturaleza y campo, en sus modalidades de ecoturismo, turismo rural y la práctica de deportes de aventura.

En Abancay se está esperando la decisión de crear condiciones para alentar y desarrollar el turismo receptivo, el interno y social para cuya realización es bueno crear condiciones en la ciudad de Abancay para recibir el flujo de turismo y convertir en el gran albergue

Organización de la Sociedad Civil.

El capital social está conformado por los habitantes, organizaciones sociales de base, comunidades así como otros actores sociales tanto de la zona urbana como de la rural.

Los orígenes de los pueblos urbanos marginales se encuentran íntimamente ligados con el proceso histórico de su formación y con la estructuración local de sus habitantes y que se constituye como las zonas más deprimidas del Centro Urbano, en estos sectores se registra la mayor tasa de crecimiento poblacional, las mayores tasas de desempleo y subempleo, los mayores índices de mortalidad infantil morbi-mortalidad, las organizaciones más representativas de las sociedad civil son:

Organizaciones Sociales de Base.

Las Organizaciones Sociales son instituciones de participación comunal que tienen como principal objetivo, unir esfuerzos en lucha contra la pobreza y mejorar la calidad de vida de la población

Comités de Vaso de Leche

Organización Social de base, de carácter permanente, que asume un conjunto de acciones en el campo social ,administrativo y técnico, con la finalidad de proporcionar desayuno a la población más pobre y vulnerable como son los niños menores de 0 a 13 años, madres gestantes ,madres lactantes y personas de la tercera edad ,así como enfermos de TBC.

Comedores Populares.

Los Comedores Populares son Organizaciones Sociales de base, conformada mayoritariamente por mujeres que brindan a la población más necesitada de la comunidad, un servicio balanceado y a bajo costo, contribuyendo de esta forma a su seguridad alimentaria.

Los Clubes de Madres también son Organizaciones Sociales que agrupan a las madres de determinados sectores del distrito, con la finalidad de realizar actividades productivas o de servicios, por lo general son talleres ocupacionales, o participan en la preparación de desayunos, almuerzos .paseos, etc.

Como otra organización social de base, se encuentra la Organización de Barrios Populares de Abancay, reconocidos por la Municipalidad, las mismas que se encuentran concentradas en sectores.

Dentro de las funciones y competencias que tienen las Organizaciones, se encuentran aquellas que son las encargadas de supervisar la prestación de servicios públicos locales, el cumplimiento de las normas municipales y la ejecución de obras comunales.

La Participación vecinal es un derecho de la ciudadanía e intervención en la Gestión Municipal a través de la Junta de Vecinos y comités Comunales y C.C.L.

Podemos señalar también como organizaciones de base a:

- Frente de Defensa de los Intereses de Abancay.

- Frente de Defensa de los Intereses de Apurímac.

- Secretaria de Sindicato de Mercados

- Federación Revolucionaria Agraria de Apurímac.

- Coordinadora Departamental de la Red de la Mujer.

- Al SUTEP.

- Coordinadora de COVAL.

- Comité de Vaso de Leche.

- Club de Madres.

- Coordinadora del CIDRA.

- Coordinadora Regional Afectados por la Violencia Política.

- La APAPA.

- Asociación de Fruti cultores. Valle de Abancay.

- Red de Derechos Económicos Sociales.

- Sociedad mutualista de Artesanos.

- Asociación de Apicultores Provincia Abancay.

- Comité de Gestión de Desarrollo de Abancay.

- Coordinadora de CORECAMI.

- Comisión de Derechos Humanos Apurímac.

- Comité construcción vía evitamiento.

- Asociación Vivienda Los Ingenieros Abancay.

- COCEDUMA.

- La AFESA

- Sindicato de Construcción Civil –Abancay.

- Coordinadora de la Red de Concertación por la Paz.

Intento de Soluciones Anteriores.

El Gobierno Regional de Apurimac,  las Municipalidades Provincial de Abancay y Distrital de Tamburco tienen en ejecución sus Planes y Agendas Ambientales, dentro de los cuales se han planteado como objetivo la adecuada gestión de los residuos sólidos. En el Plan Estratégico de la Provincia de Abancay también ha sido considerado la solución de este problema y el proyecto de clausura del botadero de Quitasol, así como la implementación de un relleno sanitario ha sido presentado en los talleres de presupuesto participativo 2007, los mismos que no fueron priorizados por la población.

En la actualidad la municipalidad provincial de Abancay cuenta con el Perfil de proyecto Ampliación y Mejoramiento de la Gestión Integral de residuos sólidos de los distritos de Abancay y Tamburco, el mismo que se encuentra como parte del programa JICA – BID el mismo que se desarrollara en el primer semestre del año 2014.

Independientemente de este programa la municipalidad distrital de Tamburco viene buscando financiamiento para su propio perfil de proyecto con que cuenta Ampliación y Mejoramiento de la Gestión de Residuos Sólidos en el Distrito de Tamburco que fue elaborado como parte del incentivo dado por el Ministerio del Ambiente toda vez que certifico con el GALS en el año 2009, de este reconocimiento es que dos de sus funcionarios de la Municipalidad fueron capacitados en la ciudad de Lima en un diplomado en Residuos Sólidos en la ciudad de Lima y como producto de esta capacitación es que el Distrito de Tamburco también cuenta con su PIP.

Existen programas desarrollados por cada vez mayor número de  instituciones educativas. A partir del año 2003, fue implementado por el CONAM con el apoyo del IDMA y la Municipalidad Provincial de Abancay el Programa Recicla, que tuvo como objetivo implementar un programa de gestión de residuos sólidos a nivel escolar. Posteriormente a partir del año 2007, se implementa el Sistema de Gestión Ambiental Escolar SIGAE, que tiene como objetivo involucrar a la comunidad educativa en la resolución de los problemas ambientales de las escuelas participantes que en su mayor parte tienen que ver con la inadecuada gestión de los residuos sólidos.

El Gobierno regional de Apurímac a través de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente viene desarrollando el Proyecto Desarrollo de Capacidades en Educación Ambiental en las 7 capitales de provincias el mismo que está dirigido a tres sectores Educacion, Comunicadores, Autoridades y líderes locales, este proyecto viene contribuyendo en la toma de conciencia y en el cambio de actitud de la población apurimeña y por ende de la población de la capital del departamento.

En la actualidad todas estas iniciativas no han cumplido con los objetivos planteados por la discontinuidad de la implementación y por la ausencia del seguimiento y monitoreo respectivo.

Hubo trabajos aislados en cada municipalidad respecto a cubrir en forma coyuntural con mayores ingreso, reparación de vehículos y otros, sin embargo hasta la fecha no se ha dado una solución integral al problema, motivo por la cual se formula el presente proyecto

Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema.

Posibilidades:

Como posibilidades para la solución del problema, es el interés de la  población del Abancay y Tamburco es apostar por una ciudad saludable y bienestar de sus pobladores y contribuir con la protección del medio ambiente.

Limitaciones:

Como limitaciones podríamos mencionar la falta de interés de las autoridades locales y también el difícil acceso a las fuentes de financiamiento por las instituciones publicas del país.

Línea de base.

A continuación se presentan los principales indicadores del estado situacional de la Provincia de Abancay y Tamburco.

| CUADRO Nº 20 POBLACIÓN URBANA Y RURAL |
| --- |
| PROVINCIA/DISTRITO | URBANA | RURAL | TOTAL |
| Provincia Abancay | 60,810 | 35,254 | 96,064 |
| Distrito Abancay | 45,864 | 5,361 | 51,225 |
| Distrito Tamburco | 5,598 | 1,755 | 7,353 |
| Total Distritos | 51,462 | 7,116 | 58,578 |
| Fuente: Censo Nacional 2007 XI Población y VI de Vivienda |

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR  TIPO DE ACTIVIDAD (en Unid.)

| CUADRO Nº 21 PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LOS DISTRITOS DE ABANCAY Y DE TAMBURCO |
| --- |
| ACTIVIDAD ECONÓMICA | Abancay | Tamburco |
| Comercio por menor | 19,18% | 17,44% |
| Enseñanza | 13,83% | 10,50% |
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 11,12% | 13,43% |
| Administración pública y defensa, pensionistas de la seguridad | 8,70% | 6,82% |
| Construcción | 7,82% | 12,25% |
| Transportes y comunicaciones | 6,78% | 7,49% |
| Hoteles y restaurantes | 6,09% | 7,57% |
| Servicios sociales y de salud | 4,65% | 3,43% |
| Industrias manufactureras | 4,60% | 5,23% |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y alquileres | 4,28% | 3,68% |
| Otras actividades servicios comunitarios, sociales y personales | 3,27% | 2,47% |
| Hogares privados y servicios domésticos | 3,23% | 2,97% |
| Actividad económica no especificada | 1,96% | 2,72% |
| Venta, mantenimiento y representación de vehículos automotores .y motocicletas | 1,78% | 1,63% |
| Comercio por mayor | 1,02% | 1,09% |
| Intermediación financiera | 0,81% | 0,13% |
| Explotación de minas y canteras | 0,48% | 0,59% |
| Suministro electricidad, gas y agua | 0,37% | 0,54% |
| Pesca | 0,03% | 0,04% |
| Organizaciones extraterritoriales | 0,01% | 0,00% |
| FUENTE INEI 2007 |

CUADRO N°  22

| Población afectada: Área de Influencia Indirecta La población total de los distritos de Abancay y Tamburco, con 58,578 habitantes | Lineamientos: Lograr la disposición final adecuada de los residuos sólidos. | Gravedad del problema: Riesgo de la salud de la población y desequilibrio del ecosistema. |
| --- | --- | --- |
| Posibilidades y limitaciones: Posibilidades: Como posibilidades para la solución del problema, es el interés de la población del Abancay y Tamburco es apostar por una Ciudad Saludable y bienestar de sus pobladores y contribuir con la protección del medio ambiente. Limitaciones: Como limitaciones podríamos mencionar la falta de interés de las autoridades locales y también el difícil acceso a las fuentes de financiamiento por las instituciones publicas del país. | PROBLEMA PRINCIPAL Inadecuada disposición final de los residuos sólidos. | Soluciones anteriores: La Disposición Final de los residuos sólidos domésticos, en la actualidad vienen desarrollándose de manera deficiente, este problema de los residuos sólidos ha sido siempre la preocupación e interés de la población y sus autoridades, por la falta ingerencias políticas hasta el momento no hicieron nada, por lo que la Nueva Gestión ha visto como prioridad velar por el bienestar de la población, planteando planes y técnicas de aprovechamiento, a través del uso racional, adecuado y sostenible de nuestros recursos naturales, en completa armonía con el medio ambiente. |

# Solución propuesta

Asegurar el presupuesto necesario para ejecutar el Proyecto de acuerdo a 	la propuesta planteada en el presente proyecto.

  - Análisis de Objetivos:

Se estableció en el árbol de objetivos habiendo determinado:

Objetivos Generales:

1.	Adecuada disposición final de los residuos sólidos domésticos.

2.	Garantizar la salubridad de la población y generación de ingresos económicos.

3.	Disminución de los costos de limpieza pública e incremento de la cobertura de recolección.

FIN:	Mejorar la Calidad de Vida de la  Población

PROPÓSITO:	Adecuada disposición final de los residuos sólidos.

MEDIOS

  - Adecuado funcionamiento del relleno sanitario.

  - Clasificación de los residuos sólidos.

  - Disponibilidad  de un programa de reciclaje de los residuos sólidos.

  - Programas limpieza y recolección adecuado de los residuos sólidos domésticos.

  - Disponibilidad de planes y técnicas de aprovechamiento.

  - Intervención de recursos  financieros oportunos

- Disponibilidad de proyectos y perfiles para la búsqueda de     financiamientos para la obra.

FINES:

  - Garantizar la salubridad de la población.

  - Generación de ingresos económicos.

  - Disminución de agentes y vectores de enfermedades transmisibles.

  - Ausencia de traumatismos, intoxicaciones y enfermedades.

  - Bienestar de la población.

  - Ausencia de olores nauseabundos.

  - Ampliación de áreas verdes.

  - Contribuir al equilibrio del ecosistema.

PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

Alternativa

La alternativa para dar la solución al problema es la Instalación del centro de aprovechamiento de los residuos sólidos reciclables y disposición final adecuado de los residuos sólidos, aprovechando de manera sostenible la basura que produce la población del Abancay y Tamburco, con la selección de los componentes orgánicos e inorgánicos, la producción de abono orgánico para el cultivo de productos ecológicos; la cual es la alternativa más viable así como la ejecución de todos los componentes identificados en el árbol de objetivos.

CONCLUSIONES:

Por las comparaciones hechas se recomienda la alternativa, a ello se debe agregar que en la zona del proyecto a 02 kilómetros del Distrito de Abancay, está establecido que las construcciones de la infraestructura necesaria; esta contribuye eficazmente en la disposición final adecuado de los RS, generando ingresos económicos, disminuyendo los costos directos de la limpieza publica, ampliando la cobertura de limpieza, conservación del medio ambiente y garantizar la salubridad de la población.

ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS - EFECTO

ARBOL DE OBJETIVOS: MEDIOS - FINES

2.	MANEJO Y PRODUCCIÓN ACTUAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS

La situación actual del manejo de los residuos sólidos se ha analizado en base a dos temas:

- Aspectos técnico-operativos (ver capítulo 2.1), que describe el ciclo de vida de los residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final.

- Aspectos gerenciales y administrativos (ver capítulo 2.2), que comprende información sobre la organización, financiamiento y administración del servicio de limpieza pública.

  - Aspectos Técnico-Operativos

Los aspectos técnico operativos se han analizado siguiendo el ciclo de vida típico de los residuos sólidos, así:

- Generación de residuos sólidos 	(sección 2.1.1)

- Almacenamiento y barrido	(sección 2.1.2)

- Recolección 	(sección 2.1.3)

- Transporte 	(sección 2.1.4)

- Disposición final y reciclaje	(sección 2.1.5)

GRAFICO N° 14

ETAPAS DEL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS.

    - Generación de Residuos Sólidos

La generación de residuos sólidos de origen domiciliario esta íntimamente ligada al número de habitantes o pobladores que existen en la localidad.

Cuadro   23

Generación de residuos sólidos.

| Generación de Residuos por sector | Generación (t/d) |
| --- | --- |
| Domiciliario | 31,183 |
| Comercio formal | 1,087 |
| Restaurante | 1,611 |
| Hospedaje | 0,446 |
| Mercado | 1,254 |
| Instituciones educativas | 6,860 |
| Instituciones | 1,002 |
| Barrido de Calles | 7,279 |
| Total | 51,019 |

Fuente: ECRS - Abancay

En el Cuadro 22 se observa que la generación total de residuos sólidos de origen domiciliario es de 31.183 toneladas por día.

No se encontraron datos de generación de residuos industriales y hospitalarios, los cuales pueden ser peligrosos o no peligrosos. Dado el nivel de información disponible, una estimación de la cantidad y características de los residuos de este último sector tendría un alto nivel de imprecisión. Sin embargo, considerando que la economía de Abancay, no se basa en procesos de manufactura o industria, se entiende que la gestión de estos residuos no debe representar un problema de relativa prioridad. Más aún cuando la Ley General de Residuos Sólidos No. 27314 se induce a que los generadores de residuos del ámbito no municipal, como los establecimientos de salud establezcan sus propios programas de adecuación ambiental.

Este mismo estudio encontró que el peso específico de los residuos sólidos es de 249, 85 kg/m3, el cual esta por debajo del promedio normal para ciudades peruanas, pero guarda proporciones con estadísticas para países de la Región.  Este dato se usará, entre otros, para el diseño de contenedores y carromatos debiendo ajustarse permanentemente durante el proceso de implementación práctica de los mencionados equipos.

El Cuadro 23 muestra relativamente altos valores porcentuales de materia orgánica (66%), que indicarían un gran potencial para proyectos de reciclaje de materia orgánica (compost, lombricultura, humus, etc.).

| CUADRO Nº 24 COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS |
| --- |
| ABANCAY | TIPO | PORCENTAJE | TOTAL |
| RECICLAJE ORGÁNICO | Materia Orgánica (restos de comida) | 48% | 66% |
|  | Huesos | 3% |  |
|  | Animales muertos | 0% |  |
|  | Madera y follaje | 3% |  |
|  | Guano | 13% |  |
| RECICLAJE INORGÁNICO | Papeles y cartones | 8% | 26% |
|  | Plásticos | 11% |  |
|  | Textiles | 1% |  |
|  | Metales | 4% |  |
|  | Vidrios | 2% |  |
| NO RECICLABLE | Descartables Technoport | 1% | 8% |
|  | Pañales, toallas higiénicas | 2% |  |
|  | Tierra y otros | 5% |  |
| TOTAL | 100% | 100% |
| TAMBURCO | TIPO | PORCENTAJE (%) |  |
| RECICLABLE ORGÁNICO | Materia Orgánica (restos de comida) | 15.72 | 39.25 |
|  | Huesos | 0.97 |  |
|  | Animales muertos | 0.72 |  |
|  | Madera y follaje | 9.08 |  |
|  | Guano | 12.76 |  |
| RECICLABLE INORGÁNICO | Papeles y cartones | 7.66 | 32.90 |
|  | Plásticos | 11.73 |  |
|  | Textiles | 2.19 |  |
|  | Metales | 7.86 |  |
|  | Vidrios | 3.47 |  |
| NO RECICLABLE | Descartables (technoport) | 1.12 |  |
|  | Pañales, toallas higiénicas | 1.97 | 27.85 |
|  | Tierra y otros | 24.76 |  |
| TOTAL | 100.00 | 100% |
| Fuente: Trabajo de campo realizado por el Equipo Técnico |

0.

GRAFICO N° 15

Almacenamiento y Barrido

En la mayoría de casos el almacenamiento intradomiciliario se realiza en recipientes, que se reutilizan hasta que estos quedan inutilizados para este fin. Cada día, también, es más común observar el empleo de bolsas plásticas descartables que se entregan a la unidad recolectora conjuntamente con los residuos.

También, con frecuencia, el almacenamiento de los residuos sólidos se realiza en las vías o espacios públicos, a pesar que las municipalidades han implementado tachos o papeleras públicas. Prácticamente en cada distrito es posible encontrar sitios precariamente acondicionados donde se depositan los residuos, y desde los cuales las unidades de recolección los evacuan. Esta práctica negativa se ve indirectamente estimulada porque el mismo personal de barrido de la municipalidad acumula los residuos en las vías públicas.  Por este motivo, aun cuando alguno de los distritos puedan tener una relativamente alta cobertura de recolección, estos no presentan un aspecto limpio debido a que los residuos se almacenan y evacuan desde las vías públicas.

En base a múltiples visitas de campo, se señalan algunas causas que estarían contribuyendo a la disposición de residuos en las vías públicas por parte de la población:

a)	Desinformación de la población acerca de los horarios y frecuencias de recolección.

b)	Horario de recolección incompatible con los hábitos o permanencia de la población en el hogar.

c)	Irregular servicio de recolección, originando quejas de la población incluso en zonas de alto nivel socio-económico.

d)	Limitado nivel de educación sanitaria.

El barrido se realiza de manera manual, es decir no existen barrenderas mecanizadas. El equipamiento de los barrenderos es bastante básico, y normalmente esta compuesto por escobas, carretillas, lampas, cilindros.

Recolección

Así como todas las tareas relacionadas con el servicio de limpieza pública, las municipalidades realizan la recolección de los residuos sólidos por “administración directa”. La recolección de residuos sólidos es el área que mayor atención y esfuerzos demanda a las municipalidades. Aunque la información de cobertura y calidad del servicio de recolección de residuos sólidos no se registra, ni evalúa de modo sistemático existe un nivel de distribución del trabajo de recolección por zonas. Y asignación de rutas.

| CUADRO Nº 25 ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD ÚTIL DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS EN ABANCAY Y TAMBUCHO |
| --- |
| Nº | MARCA | TIPO | AÑO FAB. | ESTADO ACTUAL | CAP. VIAJE | VIAJES POR TURNO | VIAJES POR DÍA | OBS. |
| ABANCAY |
| 1 | Volvo | Compactador | 2000 | Operativo Regular | 10 Tm | 4 | 4 | L y M 4 Viajes |
| 2 | Volvo | Compactador | 2000 | Operativo Regular | 10 TM | 4 | 4 | L y M 4 viajes |
| 3 | Toyota Dyna | Compactador | Indeterminado | Operativo Regular | 3 Tm | 4 | 4 | L y M 4 viajes |
| 4 | Pegaso | Volquete | Indeterminado | Operativo Regular | 6 Tm | 2 | 2 | L y M 2 viajes |
| TAMBURCO |
| 1 | Mitsubishi | Camión | 2000 | Operativo Regular | 3T | 1 | 1 | S o D 1 Viaje |
| Fuente: Municipalidad de Abancay y Tamburco, oficina de Limpieza pública verificación 12/ 07/ 2011 |

Transporte

En la ciudad de Abancay no existen estaciones de transferencia de residuos sólidos. Por este motivo, las unidades de recolección primaria se encargan de transportar los residuos hacia el lugar de disposición final, el botadero de Quitasol, el tiempo aproximado de transporte es de 20 min.

    - Disposición Final y Reciclaje

En la Ciudad de Abancay existe actualmente en funcionamiento el relleno Sanitario llamado botadero en el sector de Quitasol. Este botadero municipal inicio sus operaciones en agosto de 1999. Este botadero recibe aproximadamente 05 camiones al día procedentes de Abancay, Tamburco y  recepcióna residuos las 24 horas del día.

En base a sucesivas visitas de inspección de campo se constató que el botadero de QUITASOL tiene problemas de manejo de lixiviados y que el personal no ha recibido entrenamiento sustancial. Los lixiviados afloran en las partes bajas de las celdas generando olores; además, no todo el volumen de lixiviados se canaliza hacia las pozas de  almacenamiento. Así mismo, existe una preocupación de la población local por la ubicación y operación del relleno sanitario (botadero).

Figura 2: Flujos estimados de los residuos sólidos del ámbito municipal en Abancay, Tamburco.

    - Aportes de la Comisión Ambiental Municipal de Abancay

La Comisión ambiental Municipal de la Provincia de Abancay en la mesa temática de Medio Ambiente ha venido realizando una intensa labor de apoyo a las municipalidades del Abancay y Tamburco la zona urbana de la Provincia de Abancay, buscando contribuir con mejorar el servicio de Limpieza Pública. En efecto, ha aportado sustancialmente a la elaboración del PIGARS, ha planteado recomendaciones para el Proyecto de Reciclaje y construcción del Relleno Sanitario se ha propiciado una serie de acciones como:

      - Conformación de un Grupo Técnico para atender las preocupaciones asociadas a Salud y Medio Ambiente.

      - Inspecciones in situ al Botadero Municipal.

      - Planteamiento de una serie de iniciativas relacionadas con el manejo de residuos sólidos, como minimización y reciclaje, compostificación, etc.

Por su parte, la Municipalidad Provincial de Abancay ha hecho eco de las sugerencias de la Comisión Ambiental Municipal destacándose en lo inmediato las medidas para mejorar progresivamente el manejo y control del botadero Municipal en el sector de Quitasol. Sin embargo, este trabajo se deberá continuar a la luz de las recomendaciones que la CAM pueda plantear en lo sucesivo.

  - Aspectos Gerenciales y Administrativos

    - La organización del servicio

Las municipalidades son responsables de asegurar la correcta prestación del servicio de limpieza pública. La Ley No. 27314 del 20 de julio de 2000, promueve explícitamente la participación del sector privado en este servicio, situación que no ocurre en la Provincia de Abancay. Una preocupación al respecto es la estabilidad laboral de los trabajadores del área edil de limpieza pública en un escenario de privatización.

Así, las municipalidades brindan el servicio de limpieza pública por “administración municipal directa”, usando un modelo organizacional relativamente homogéneo. Normalmente existe una dependencia o área encargada de proporcionar este servicio, la cual a su vez asume otros servicios afines como el mantenimiento de parques y jardines.

Las áreas o dependencias encargadas del servicio de limpieza pública, se insertan plenamente en la estructura organizativa municipal. Por lo general, estas áreas dependen de otras direcciones ediles para desarrollar una serie de tareas esenciales como:

- financiamiento,

- administración,

- logística, etc.

Este esquema fragmentado de organización no facilita un desempeño orgánico de las dependencias de limpieza pública. Cada aspecto clave de la Divisioon  de limpieza pública y servicios de Servicios se maneja por separado, dificultando un planeamiento y monitoreo más integrado. En la Figura 3 se muestra una síntesis de la ubicación de las áreas de limpieza pública dentro de los organigramas de las municipalidades.

Por otro lado, las acciones de interés provincial se convocan y organizan a través de la Mesa de Concertación que cuenta con el apoyo del CONAM; esta instancia es un espacio indispensable para viabilizar las iniciativas de interés global.

Figura 3: Esquema de la ubicación orgánica de las áreas de limpieza pública.

El servicio de limpieza pública se organiza y estructura para atender las demandas inmediatas o de corto plazo. El servicio de limpieza pública no cuenta con mecanismos de mejora continua y progresiva de la cobertura y calidad. Para enfrentar estos desafíos existen importantes proyectos por ejecutarse como el Programa de la recolección selectiva, el  reaprovechamiento de residuos en humus o compost, el reciclaje de papel o cartón,  plástico, etc. que requieren de un financiamiento especial.

2.2.2 Del Personal

El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, ha aprendido en la práctica los asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan. La capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad para las municipalidades.

Tampoco existen mecanismos de estímulo del personal.

Según la Municipalidad de Abancay, el personal no es suficiente para cubrir el barrido de las calles principales de la ciudad.

En Abancay tenemos 47 personales de limpieza y 6 chóferes de los Vehículos de recolección y transporte de los residuos sólidos.

En Tamburco tenemos 05 personales de limpieza y 01 chofer del Vehículo de recolección y transporte de los residuos sólidos.

    - Financiamiento

Temas Prioritarios

La Municipalidad de Abancay reporta una serie de aspectos como sus principales debilidades. A continuación se muestra la forma cómo esta Municipalidad percibe y ha priorizado los problemas:

- Escasa calificación de buen número de trabajadores municipales.

- Bajo rendimiento del personal obrero de limpieza pública.

- Escasa racionalización en el uso de vehículos oficiales.

- Desactualización del equipamiento informático a nivel de hardware y software.

- Equipamiento insuficiente de equipos de mecánica de suelos y topografía.

- Demora en la información administrativa en obras.

- Falta de planificación a largo plazo.

- Burocracia.

- Débil política de recaudación de ingresos.

- Ingresos propios de comportamiento fluctuante.

- Insuficiente iniciativa en algunas personas de planta.

- Recursos económicos insuficientes.

- Alto índice de cuentas por pagar adquiridos en ejercicios fiscales anteriores.

- Falta de manuales de roles y funciones.

- Débil integración entre los órganos de gestión y gerenciamiento y coordinación interna.

- Altos índices de morosidad tributaria.

Tal como se puede apreciar la mayoría de las debilidades están asociadas con los aspectos de gerenciamiento, administración y financiamiento del servicio de limpieza pública. Esta situación no es atípica a otras municipalidades del país y se estaría reproduciendo en las municipalidades de Tamburco. Al respecto, se debe establecer un programa progresivo de mejoramiento institucional y operativo. En este sentido, el desarrollo e implementación de  instrumentos y procedimientos gerenciales apropiados y la capacitación del personal es una tarea urgente.

  - CONCLUSIONES

El perfil turístico de la ciudad de Abancay ofrece una oportunidad para emprender un proceso de mejoramiento progresivo del servicio de limpieza pública. Además, este atributo adecuadamente canalizado, redundará positivamente en la gestión ambiental urbana de la ciudad.

La ciudad de Abancay presenta una trama urbana bastante heterogénea, y consecuentemente una generación de residuos de diversa naturaleza, por lo cual las tecnologías de recolección se deben adecuar para atender cada situación particular.

Los responsables y delegados de las municipalidades participantes en este trabajo han demostrado no conocer los temas relacionados con el quehacer cotidiano del servicio de limpieza pública. En general, la respuesta a las solicitudes de información fue oportuna.

Sin embargo, los niveles de registro de información sobre el servicio de limpieza pública son genéricos y heterogéneos entre cada municipalidad, impidiendo en muchos casos disponer de información, que permita tomar decisiones sobre bases más sólidas y monitorear posibles avances en la prestación del servicio. Esta situación ocurre particularmente con los datos contables y financieros, así como con la información de eficiencia técnico-operativa.

El servicio de limpieza pública se desarrolla de manera atomizada a nivel distrital,  situación que se deberá superar con el reforzamiento de la Comisión Ambiental Municipal de la provincia de Abancay y teniendo el PIGARS, que contribuirá con las limitaciones de planificación integral del servicio de limpieza pública.

La cobertura de recolección de residuos sólidos en la ciudad de Abancay es limitada (74.48%). Esta situación se agrava por cuanto gran parte de los residuos se almacenan en las vías públicas y desde ahí, se evacuan hacia el relleno sanitario (botadero) Quitasol. De hecho, existe un serio problema de almacenamiento de residuos sólidos en los espacios públicos. No existen contenedores o carromatos para evitar que los residuos se almacenen a la intemperie en los espacios públicos. Además, la descoordinación de los horarios de recolección con las preferencias de la población podría estar agravando el problema.

La morosidad por el pago del servicio de limpieza pública es significativamente alta en la Provincia de Abancay en promedio es del 73 %; se desconoce si las tarifas corresponden a los gastos reales por cuanto no existe una contabilidad de costos por cada servicio que se brinda (barrido, recolección, relleno sanitario, etc.). Además, la Municipalidad de Abancay proporciona el servicio de relleno sanitario (Botadero)  al distrito de Tamburco, sin retribución económica alguna.

En general, las instancias, procedimientos e instrumentos de gerenciamiento y administración de las municipalidades aún son débiles, lo cual se traduce en la falta de información y planes de optimización del servicio de limpieza pública. Igualmente, la capacitación y motivación del personal es un tema de alta prioridad.

A efectos de puntualizar mejor la caracterización del sistema de gestión de residuos sólidos en las Municipalidades de Abancay, Tamburco se indica lo siguiente:

Macro caracterización del sistema de gestión de residuos sólidos en Abancay y Tamburco

Acerca de la información disponible

La información disponible es suficiente para realizar una caracterización global del sistema de gestión de residuos sólidos; sin embargo, esta se deberá profundizar a la luz del desarrollo de proyectos específicos, que contando con un mínimo de factibilidad para su ejecución, permita justificar mejor los costos y el objetivo del levantamiento de información.

Acerca de los aspectos técnicos operativos

La generación y características de los residuos sólidos corresponden a una ciudad que no basa su economía en la manufactura e industria. Por tanto, los residuos del ámbito municipal constituyen la prioridad.

Existe capacidad instalada para recolectar el 74.48% de los residuos que se generan, aunque es frecuente que esta capacidad decrezca por la obsolescencia y falta de mantenimiento del equipamiento.

El botadero municipal de Quitasol presenta problemas de manejo de los residuos sólidos y  lixiviados. Ahí, se deposita el 74.48% de los residuos municipales que se generan, aunque pueden existir variaciones estacionales debido a la fragilidad del sistema de recolección (equipamiento y supervisión).

La forma como se operacionaliza el servicio de limpieza pública es convencional, no habiéndose detectado la implementación de iniciativas de prevención de la contaminación (minimización de residuos), aunque la Comisión Ambiental Municipal de la Provincia de Abancay tiene una serie de planteamientos al respecto.

Acerca de los aspectos de gestión

La Comisión Ambiental Municipal de Abancay es un espacio importante para supervigilar y apoyar a las municipalidades en los esfuerzos por mejorar el servicio.

La prestación del servicio de limpieza pública se da por “administración municipal directa”, lo cual  traslada a esta área las conocidas ineficiencias de los gobiernos locales, estructuralmente debilitados por el modelo centralista peruano.

Algunas de las debilidades más notorias en este tema son:

- Inadecuada organización gerencial y administrativa, que se traduce en la falta de planes de inversión, política de supervisión y estímulo del personal, y de manejo del equipamiento disponible;

- Fragilidad y déficit financiero permanente, tanto para cubrir los costos operativos como los costos de nuevas inversiones;

- Escaso involucramiento de la población a partir de programas de educación y sensibilización ambiental;

- Alta morosidad en el pago.

Una aproximación estimativa de las inversiones necesarias para cubrir el déficit actual.

- Costo actual aproximado y promedio de manejo de residuos sólidos es de 918,145 soles x año / 51.019 Tn/día x 365 días): S/ 49.98/Ton

- Costos necesarios mínimos de operación, mantenimiento y administración 51.019Tn/d x S/.49.98/Ton x 365 días): S/. 912,135.00 soles / año.

- Déficit actual de operación mantenimiento y administración 40,140.88 soles/año

Estas cifras revelan que actualmente sólo en costos de operación, mantenimiento y administración existe una brecha de cerca de S/.589,766.00 Nuevos Soles anuales.

  - RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

Además de las recomendaciones que se han ido formulando a lo largo de este documento, se plantean las siguientes complementarias:

El relleno sanitario si bien ha venido funcionando requiere una reubicación y financiero de las Municipalidades de Abancay y Tamburco y acciones concurrentes de clasificación de basura para el reciclaje. Además, el patrón de trabajo del relleno sanitario, indicaría un agotamiento del mismo antes de la vida útil prevista.

Se debe establecer un plan de modernización de la flota y equipamiento existente evaluando la posibilidad de privatizar el servicio.

Los temas clave que podrían ser abordados en lo inmediato deberán focalizarse a mejorar las capacidades existentes. En este sentido, algunas actividades que se pueden desarrollar son:

- Capacitar al personal de limpieza pública en aspectos técnicos y operativos con énfasis en rellenos sanitarios y clausura de botaderos.

- Implementar instrumentos y procedimientos de gerenciamiento y administración del servicio de limpieza pública más adecuada, incluyendo un sistema de contabilidad de costos, y planes de prevención y mantenimiento de las unidades recolectoras.

- Racionalizar rutas y frecuencias de recolección, en coordinación con la población. Fomentar la participación de la población organizada en fiscalización del servicio.

- Motivar al personal desarrollando estrategias de estímulo.

- Mejorar la imagen institucional a partir de una re-adecuación de la presentación de las municipalidades ante los usuarios del servicio (mejorar el estado de las unidades recolectoras, dotar de uniformes y equipos de higiene y seguridad laboral a los trabajadores, etc.).

- Eliminar los puntos críticos de acumulación de residuos sólidos como base para campañas de concientización ambiental de la población.

- Difundir ampliamente los horarios y frecuencias de recolección en la población.

- Establecer un mecanismo de coordinación con los grandes generadores de residuos sólidos municipales y no municipales para evaluar colectivamente las posibilidades de mejoramiento del servicio de limpieza pública, incluyendo en este proceso una revisión de las tarifas.

Finalmente, se recomienda iniciar el proceso de capacitación del personal del área de limpieza pública. Sobre:

- Relleno Sanitario y Reciclaje

- Cierre de Botaderos

Posteriormente, se sugiere continuar con la capacitación en los siguientes temas:

- Cálculo diferenciado de costos de servicio de limpieza pública

- Implementación de instrumentos y procedimientos de gerenciamiento y administración del servicio de limpieza pública.

Así mismo, se sugiere realizar los siguientes estudios específicos que servirán de base para el posterior desarrollo de expedientes de proyectos definitivos.

  - Caracterización de residuos del ámbito no municipal: industriales, hospitalarios, etc.

  - Estudio de tiempos y movimientos de rutas de recolección de residuos.

  - Investigación social sobre hábitos y preferencias de la población sobre horarios y frecuencias de recolección de residuos sólidos.

  - Estudio de mercado del reciclaje.

  - Investigación sobre optimización de los procedimientos administrativos y gerenciales del servicio de limpieza pública.

  - Identificación de áreas para futuros rellenos sanitarios y centros de reaprovechamiento.

En términos generales, y como consecuencia de los aspectos críticos encontrados en el diagnóstico, se sugiere que en los sucesivos capítulos del PIGARS, se focalice la atención en los siguientes campos de actuación:

    - Sensibilización y educación ambiental.

    - Reforzamiento de las capacidades de las municipalidades.

    - Concertación interinstitucional.

    - Continuidad política-institucional del proceso de trabajo de la Comisión Ambiental Municipal de Abancay a través de la mesa temática de Medio Ambiente.

CAPÍTULO V:

DESARROLLO DEL PLAN INTEGRAL DE GESTIÓN AMBIENTAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PRESENTACIÓN

El PIGARS de la ciudad de Abancay es un instrumento base para iniciar una serie de acciones de mejoramiento del servicio de limpieza pública. Esto permitirá contrarrestar los impactos negativos en la salud y el ambiente en el Abancay y Tamburco, que se han generado por el inadecuado manejo de residuos sólidos.

Aunque las acciones que se proponen en el PIGARS inicialmente se deben ejecutar considerando la coyuntura del momento, no se debe perder de vista la perspectiva del mediano y largo plazo. Por este motivo, las estrategias de operativización del PIGARS se deben ir re-ajustando conforme se vayan desarrollando las actividades y el escenario local vaya cambiando.

Una de las aplicaciones más importantes del PIGARS es que este se constituya como un instrumento de gestión financiera, negociación y concertación entre los diferentes actores involucrados en el manejo de residuos sólidos. El PIGARS se puede aprovechar para convocar a la población organizada, las industrias, los trabajadores del área de limpieza pública, entre otros, para hacer que el desarrollo sostenible de la ciudad se vuelva una realidad.

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades ediles respecto al manejo de residuos sólidos es el tema de la participación de la población para contribuir con el servicio de limpieza pública. Igualmente, el potencial que tiene la ciudad para el desarrollo turístico-comercial ofrece una valiosa oportunidad para mejorar ampliamente la calidad ambiental de la ciudad.

6. DEFINICIÓN DEL ALCANCE DEL PIGARS

  - Área geográfica y período de planeamiento

El área geográfica comprendida en el PIGARS-Abancay incluye los distritos de Abancay y Tamburco (Zona urbana). Este conjunto alberga a una población de 58,578  habitantes.

El período de planeamiento de largo plazo del PIGARS es de 10 años, por cuanto es un tiempo aceptable de vida útil del posible relleno sanitario que se proyecten y corresponde además, con la vida útil promedio de nuevas unidades de recolección, que se puedan incorporar al servicio.

La puesta en marcha del PIGARS exigirá un planeamiento de corto plazo (0 a 1 año) detallado con definición clara de las responsabilidades inter-institucionales, orientado a cumplir con los objetivos del mediano plazo (4 a 5 años).

  - Selección de los tipos de residuos que se considerarán en el PIGARS

Los residuos sólidos que se atenderán centralmente en el PIGARS son del tipo municipal, los que comprenden principalmente:

- Domiciliarios

- Mercados

- Centros comerciales

- Instituciones

- Barrido

- Malezas

Dada la tendencia del ordenamiento institucional y legal del sector de residuos sólidos, los generadores de residuos del ámbito no municipal (industrias, hospitales, etc.) deberán responsabilizarse  por el manejo de estos residuos, en coordinación con la autoridad municipal y de salud.

Establecimiento del nivel del servicio que se desea alcanzar

El nivel de servicio que se deberá alcanzar en el mediano plazo (4 a 5 años) se define en los siguientes puntos:

- Cobertura universal de recolección y disposición final de residuos sólidos de responsabilidad municipal.

- Minimización y/o reaprovechamiento de residuos sólidos con enfoques ambientales considerando las oportunidades de mercado.

- Gerenciamiento y administración del servicio eficiente y eficaz, con amplia participación del sector privado, la población organizada y los grandes generadores de residuos sólidos.

  - Definición de los objetivos y metas del PIGARS

    - Objetivos estratégicos del PIGARS

Los objetivos estratégicos del PIGARS, no constituyen objetivos en si mismos, sino que facilitaran el proceso de mejora continua del sistema de gestión de residuos sólidos de la zona comprendida en el PIGARS. Se plantean 3 objetivos estratégicos:

- Sensibilizar y educar a los diferentes grupos de interés de la población de Abancay (incluyendo tomadores de decisión) en asuntos ambientales a fin de modificar hábitos y conductas de la población que permita la minimización de residuos y limpieza de la ciudad; y asegurar que el tema de la gestión de residuos sólidos forme parte de la agenda de los gobiernos locales.

- Fortalecer las capacidades de las municipalidades en cuanto a su capacidad operativa, gerencial y financiera para asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza pública en una perspectiva de lograr una cobertura universal al cabo de 5 años.

- Reforzar los mecanismos de concertación inter-institucional y convergencia de esfuerzos entre los actores directamente vinculados al sistema de gestión de residuos sólidos a fin de garantizar la continuidad y enriquecer el proceso de implementación del PIGARS.

    - Metas estratégicas del PIGARS

Las metas estratégicas del PIGARS se han diseñado para el mediano plazo (5 años). Estas metas estratégicas implican el desarrollo de una serie de actividades, las cuales se deben ajustar a la luz de los acontecimientos políticos que se tendrá el 2014 con el cambio de autoridades de gobierno local. Las metas corresponden a cada objetivo estratégico de la siguiente manera:

Metas en relación al objetivo 1: “Sensibilizar y educar a los diferentes grupos de interés de la población de Abancay  y Tamburco (incluyendo tomadores de decisión) en asuntos ambientales...”.

- Reducir en la fuente de generación de los residuos inorgánicos que se producen en la ciudad de Abancay y Tamburco a nivel de las instituciones públicas y privadas.

- Promover el reciclaje así como el reuso de los residuos orgánicos en la ciudad a través de un trabajo piloto en mercados e instituciones educativas del ámbito.

- Desarrollar un programa de educación ambiental en las escuelas, que permita crear conciencia ambiental en los estudiantes y personas vinculadas al sector educación.

- Generar una corriente de opinión pública entre los pobladores de Abancay, favorable a la reducción, reciclaje y reuso de los residuos.

Metas en relación al objetivo 2: “Fortalecer las capacidades de las municipalidades en cuanto a su capacidad operativa, gerencial y financiera...”.

- Lograr una cobertura universal de recolección de residuos sólidos en todas las zonas incluidas en el PIGARS.

- Disponer el 100% de los residuos recolectados en el relleno sanitario y clausurar el botadero de Quitasol.

- Demostrar la factibilidad técnica y económica del reaprovechamiento y/o minimización de residuos sólidos, y masificar su práctica en condiciones de formalidad

- Lograr la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública, con amplia participación del sector privado.

Metas en relación al objetivo 3: “Reforzar los mecanismos de concertación inter-institucional y convergencia de esfuerzos entre los actores directamente vinculados al sistema de gestión de residuos sólidos...”.

- Consolidar el trabajo de la Comision Ambiental de Abancay asi como la Comision Ambiental local de Tamburco, como un referente para acciones de carácter regional y nacional.

- Aprobar el PIGARS y asegurar la continuidad del trabajo de las Comision Ambiental con las autoridades ediles.

Cuadro 09: Objetivos y metas estratégicas del PIGARS en Abancay y Tamburco con  perspectivas de lograr una cobertura del servicio universal en el mediano plazo (4 a 5 años)

| Objetivo |  | Meta |
| --- | --- | --- |
| 1. Sensibilizar y educar a los diferentes grupos de interés de la población del Abancay y Tamburco (incluyendo tomadores de decisión) en asuntos ambientales a fin de modificar hábitos y conductas de la población que permita la minimización de residuos y limpieza de la ciudad; y asegurar que el tema de la gestión de residuos sólidos forme parte de la agenda de los gobiernos locales. |  | 1. Reducir en la fuente de generación de los residuos inorgánicos que se producen en la ciudad de Abancay y Tamburco a nivel de las instituciones públicas y privadas. |
|  |  | 2. Promover el reciclaje así como el reuso de los residuos orgánicos en la ciudad a través de un trabajo piloto en instituciones educativas y mercados de la ciudad. |
|  |  | 3. Desarrollar un programa de educación ambiental en las escuelas, que permita crear conciencia ambiental en los estudiantes y personas vinculadas al sector educación. |
|  |  | 4. Generar una corriente de opinión pública entre los pobladores de Abancay y Tamburco, favorable a la reducción, reciclaje y reuso de los residuos. |

| Objetivo |  | Meta |
| --- | --- | --- |

| 2. Fortalecer las capacidades de las municipalidades en cuanto a su capacidad operativa, gerencial y financiera para asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza pública en una perspectiva de lograr una cobertura universal al cabo de 5 años. |  | Lograr una cobertura universal de recolección de residuos sólidos en todas las zonas incluidas en el PIGARS. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Disponer el 100% de los residuos recolectados en un relleno sanitario y clausurar el botadero de Quitasol. |
|  |  | Demostrar la factibilidad técnica y económica del reaprovechamiento y/o minimización de residuos sólidos, y masificar su práctica en condiciones de formalidad. |
|  |  | Lograr la sostenibilidad financiera del servicio de limpieza pública, con amplia participación del sector privado. |
| Reforzar los mecanismos de concertación inter-institucional y convergencia de esfuerzos entre los actores directamente vinculados al sistema de gestión de residuos sólidos a fin de garantizar la continuidad y enriquecer el proceso de implementación del PIGARS. |  | Consolidar el trabajo de la Comisioin Ambiental de Abancay, como un referente para acciones de carácter regional y nacional. |
|  |  | Aprobar el PIGARS y asegurar la continuidad del trabajo con las nuevas autoridades ediles. |

7. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

La ejecución  del PIGARS debe considerar una serie de alternativas que permitan mejorar progresiva o paulatinamente el servicio de limpieza pública.

Algunas consideraciones que se deben tener para identificar y evaluar las alternativas son:

7.1 Consideraciones generales

a. Propiciar mecanismos de control social para el buen manejo de RS

Las municipalidades no pueden asumir el conjunto de medidas de control y fiscalización del manejo de residuos sólidos, estas más bien se deben descentralizar transfiriéndolas concertadamente a otros estamentos sociales de la localidad (Instituciones Públicas y Privadas,  Organizaciones de Base, Policía, etc.)

b. Promover la participación de los agentes generadores de residuos sólidos

Se debe promover que los grandes generadores de residuos sólidos: pobladores (incluyendo a turistas) y comerciantes participen conjuntamente con las municipalidades para mantener limpia la ciudad, buscando una actitud social positiva ante los esfuerzos e iniciativas que las municipalidades están desarrollando en este tema.

c. Diversificar las tecnologías de manejo de residuos sólidos

El almacenamiento y recolección de residuos sólidos se debe realizar empleando distintas modalidades operativas, tanto para cubrir las demandas del centro de la ciudad, como de las áreas residenciales y zonas periféricas de la ciudad, optimizando el esquema actual (mejorar rutas, recolección no convencional en zonas de difícil acceso, recolección selectiva de residuos de mercados, etc.)

d. Estimular acciones concertadas inter-institucionales a nivel distrital  y provincial

Siguiendo con las acciones promovidas por la municipalidad provincial de Abancay es necesario reforzar la estructura de coordinación y acción inter-municipal, que permita optimizar el uso de los recursos locales.

e. Mejorar la capacidad gerencial, administrativa y financiera

Las municipalidades están demostrando una gran voluntad de mejorar el servicio de limpieza pública, lo cual implica nuevos desafíos gerenciales, administrativos y financieros. Este tema debe ser consolidado a través de la capacitación y sensibilización del personal edil en su conjunto, además de implementar algunos instrumentos de gerenciamiento básicos (manual de roles y funciones, plan de mantenimiento de unidades de recolección, mecanismos de recaudación, etc.)

f. Estimular la participación de proveedores privados

Identificar e instalar pequeñas y medianas empresas para transferir la ejecutoría de determinados componentes del servicio de  limpieza pública (cobranza, recolección, barrido, disposición final), concentrando la acción edil en acciones de gerenciamiento y fiscalización.

Respecto a las alternativas para cada objetivo estratégico planteado se tendrá en cuenta:

Primero. La comunicación social, educación y sensibilización ambiental constituyen elementos clave para crear condiciones favorables de desarrollo del PIGARS. Las acciones en este campo se deben desarrollar paralelamente al mejoramiento del servicio de limpieza pública a efectos de potenciar los impactos positivos en la ciudad.

Segundo. El reforzamiento de los gobiernos locales como entes que permitirán asegurar que la población reciba un adecuado servicio de limpieza pública, lo cual no necesariamente implica que la autoridad municipal se constituya en el proveedor del servicio.

Tercero. Bajo cualquier modalidad de prestación del servicio de limpieza pública será necesario garantizar la convergencia de esfuerzos entre las instituciones vinculadas a todos los temas que se requieren desarrollar (educación, financiamiento, etc.).

7.2 Las alternativas de puesta en marcha y de corto plazo

Las alternativas que se presentan se han formulado considerando 2 campos de acción. El primero, en el técnico-operativo y el segundo, el de gestión del sistema de manejo de residuos sólidos. Las alternativas en estos campos de acción se han cruzado con los objetivos y metas estratégicas, originando 3 sub-programas:

- Educación y Sensibilización;

- Reforzamiento de las Municipalidades;

- Fortalecimiento de la Capacidad de Concertación.

Estos sub-programas contienen actividades que se han desarrollado para una implementación en el corto plazo (<1 año).

Se sugiere fuertemente que las alternativas, que definirá los cursos de acción converjan hacia una visión común, la cual, en término comunicacionales puede adoptar la forma de un slogan o tema generador como por ejemplo: “En  Abancay y Tamburco la basura tiene las horas contadas”. El siguiente cuadro esquematiza la idea propuesta, en el cual se han incluido los 2 elementos básicos de la estrategia que se desarrolla en la sección 11 de este documento.

Figura 4: Esquema del PIGARS y su estrategia de focalización de corto plazo

En la sección 6.4 de este documento se han descrito los objetivos y metas de estratégicas del PIGARS; en las sub-siguientes secciones se describen las principales actividades por cada sub-programa, y en el Cuadro 13 se detallan los respectivos presupuestos.

7.2.1 Sub-programa de Educación y Sensibilización

  - Campañas de limpieza. Ejecutar campañas de limpieza de botaderos, techos y terrenos abandonados con amplio impacto en la opinión pública local. Buscar sinergias con fechas conmemorativas como el Día Interamericano de la Limpieza y Ciudadanía (DIADESOL) que se llevará a cabo cada tercer   Sábado de septiembre de cada año.

  - Sensibilización tributaria. Desarrollar campañas de sensibilización tributaria en el marco de las políticas de gestión financiera de las municipalidades del Abancay y Tamburco.

  - Reciclaje de residuo orgánico. Ejecutar una intervención piloto sobre reciclaje de materia orgánica en grandes generadores de residuos con estas características, aprovechando el espacio disponible en los ambientes contiguos al camal municipal d Abancay.

  - Segregación en la fuente. Implementar un programa piloto de segregación en la fuente de residuos sólidos en 4 barrios focalizados de la ciudad (Urbanización los Chankas, Urbanización banco de la Nación, Urbanización Santa Marta y Urbanización Ingenieros)  y en 2 escuelas de alta visibilidad en la ciudad, que se pueden comercializar en ciudades donde realizan el procesos de reciclaje.

  - Descentralización de la fiscalización. Descentralizar la fiscalización del servicio de limpieza pública nombrando supervisores ambientales ciudadanos.

Los costos de este sub-programa ascienden a un total aproximado de US$ 35 000,00 (no incluye costos de adquisición de terrenos).

7.2.2 Sub-programa de Fortalecimiento de Capacidades de las Municipalidades

  - Roles y funciones del personal. Explicitar la asignación de roles y funciones en la Direcciones de Limpieza Pública de las Municipalidades diseñando manuales adecuados.

  - Clausurar el botadero. Clausurar el Botadero de Quitasol y poner operativo un nuevo relleno sanitario en el sector de Auquibamba, con un centro de aprovechamiento de los residuos orgánicos en la producción de abono orgánico (cómpost y humus).

  - Cálculo de costos reales. Elaborar una plantilla homogénea para el cálculo de costos de los servicios de: barrido, recolección y transporte y disposición final.

  - Seguimiento de morosos. Realizar una evaluación y seguimiento de las cobranzas morosas en la fase coactiva.

  - Evaluación de privatización. Realizar una evaluación integral sobre las posibilidades y oportunidades de privatizar el servicio de limpieza pública.

  - Capacitación del personal. Desarrollar un programa modular y sostenido de capacitación teórico-práctica al personal de las municipalidades del Abancay y Tamburco, donde los resultados de las tareas sean productos de utilidad para el trabajo cotidiano (optimización de rutas de recolección).

  - Identificación de áreas para el futuro relleno sanitario y centros de reaprovechamiento de residuos sólidos. Dada la necesidad de prever anticipadamente las futuras áreas para  relleno sanitario y centros de reaprovechamiento, en el corto plazo se deberá iniciar el proceso de identificación de los respectivos lugares. Este trabajo se debería ejecutar con el concurso de la Comisión Ambiental Municipal.

Los costos aproximados de este sub-programa, sin incluir los costos de cierre del botadero, son de US$ 18 500,00

7.2.3 Sub-programa de Reforzamiento de Capacidades de Concertación

  - Acciones de continuidad política-institucional. Elaborar un plan de trabajo de la Comision Ambiental Municipal de Abancay (incorporando los aportes del PIGARS-Abancay) que permita asegurar la continuidad política e institucional del proceso durante y después de las elecciones (reuniones con candidatos a los gobiernos locales).

El costo estimado de este sub-programa es de US$ 4 000,00.

Cuadro 10: Resumen de los sub-programas de puesta en marcha del PIGARS en un horizonte de 1 año

| Objetivo |  | Sub-programa |  | Costo aproximado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sensibilizar y educar a los diferentes grupos de interés de la población del Abancay y Tamburco (incluyendo tomadores de decisión) en asuntos ambientales a fin de modificar hábitos y conductas de la población que permita la minimización de residuos y limpieza de la ciudad; y asegurar que el tema de la gestión de residuos sólidos forme parte de la agenda de los gobiernos locales. |  | Campañas de limpieza. |  | 3 000,00 |
|  |  | Sensibilización tributaria. |  | 2 000,00 |
|  |  | Reciclaje de residuo orgánico. |  | 8 000,00 |
|  |  | Segregación en la fuente. |  | 20 000,00 |
|  |  | Descentralización de la fiscalización |  | 2 000,00 |
| Sub-total US$ |  |  |  | 35 000,00 |
| Fortalecer las capacidades de las municipalidades en cuanto a su capacidad operativa, gerencial y financiera para asegurar la adecuada prestación del servicio de limpieza pública en una perspectiva de lograr una cobertura universal al cabo de 5 años. |  | Roles y funciones del personal. |  | 1 000,00 |
|  |  | Clausurar botadero. |  | en diseño |
|  |  | Remediación del botadero de Quitasol |  | (1) |
|  |  | Cálculo de costos reales. |  | 3 500,00 |
|  |  | Seguimiento de morosos. |  | 1 000,00 |
|  |  | Evaluación de privatización. |  | 10 000,00 (2) |
|  |  | Capacitación del personal |  | 2 000,00 |
|  |  | Identificación de áreas para futuro relleno sanitario |  | 1 000,00 |
| Sub-total US$ |  |  |  | 18 500,00 |

| Objetivo |  | Sub-programa |  | Costo aproximado |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Reforzar los mecanismos de concertación inter-institucional y convergencia de esfuerzos entre los actores directamente vinculados al sistema de gestión de residuos sólidos a fin de garantizar la continuidad y enriquecer el proceso de implementación del PIGARS. |  | Acciones de continuidad político-institucional |  | 4 000,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sub-total US$ |  |  |  | 4 000,00 |
| Total plan de acción de corto plazo US$ |  | 57, 500.00 |

(1)	La propuesta de remediación del botadero de Quitasol, así como sus costos inherentes será formulada por la Comisión Ambiental Municipal con el apoyo del Ministerio del Ambiente.

(2)	Costo referencial basado en experiencias de CEPRI y GTZ-Alemania.

7.3 Las alternativas de mediano plazo (4 a 5 años)

A continuación se desarrollan las alternativas para el mediano plazo por cada sub-programa, que se implementarán en base a 2 ejes estratégicos:

- Replicabilidad de los proyectos piloto demostrativos implementados en el corto plazo, con la finalidad de incrementar la cobertura del servicio para alcanzar la universalidad del mismo.

- Consolidación de la sustentabilidad financiera y social del sistema de gestión de residuos sólidos.

Las estimaciones de costos son referenciales, puesto que estos se deberán precisar en el proceso de ejecución de las acciones planteadas para el corto plazo.

7.3.1 Sub-programa de Educación y Sensibilización

  - Sensibilización tributaria. Institucionalizar las campañas de sensibilización tributaria en el marco de las políticas de gestión financiera de las municipalidades. US$ 15 000 / año

  - Campañas de limpieza. Consolidar las campañas de limpieza de botaderos, techos y terrenos abandonados con amplio impacto en la opinión pública local.  US$ 15 000 / año

  - Reciclaje de residuo orgánico. Fortalecer el sistema de reciclaje de residuos sólidos orgánicos con residuos de mercados, así como su esquema de manejo empresarial.

US$ 50 000,00 de inversión, los costos recurrentes deberán ser autofinanciados.

  - Segregación en la fuente. Extender el programa de separación de residuos en la fuente, no sólo a nivel domiciliario, sino también a nivel de las instituciones y comercios. 
US$ 25 000,00, con costos recurrentes autofinanciados.

7.3.2 Sub-programa de Fortalecimiento de Capacidades de las Municipalidades

  - Saneamiento legal y aprobación definitiva de las áreas para rellenos sanitarios y centros de reaprovechamiento de residuos.  En el 2 013, se deberá disponer las áreas definitivas debidamente saneadas y aprobadas por la Municipalidad y el Ministerio de Salud para los futuros rellenos sanitarios y centros de reaprovechamiento de residuos. US$ 5 000,00 de inversión (ver alcances al modelo tecnológico en el Anexo 6).

  - Implementación del Proyecto de Inversión en Infraestructura y Equipamiento. Igualmente, será necesario buscar el financiamiento para la implementación del proyecto de inversión publica que se encuentra formulado el cuial contempla la infraestructura y equipamiento que permita cubrir el déficit actual y proyectado (US$ 13 millón en inversiones para recolección, disposición final; reaprovechamiento, elaboración de compos, compra de camiones compactadores, etc., sin  incluir aún el costo de cierre del botadero. US$ 35 000,00 de inversión).

  - Conformación de una instancia inter-municipal de financiamiento y cooperación externa. Se sugiere para el mediano plazo, la constitución de una instancia inter-municipal, que permita la identificación y promoción de las inversiones en Abancay y Tamburco, formada principalmente por especialistas de las 2 municipalidades, que haga posible la inversión de US$ 1,1 millones. US$ 20 000,00 de gastos de conformación y de gestión de financiamiento.

  - Proyecto de sustentabilidad financiera. Al esclarecer la posibilidad de privatizar el servicio, se deberán establecer los márgenes legales que existen para delegar la cobranza al sector privado, y/o que este se encargue de las inversiones de US$ 1,1 millones. US$ 15 000,00 de diseño del modelo financiero y de puesta en marcha.

  - Capacitación y estímulo del personal. Continuar con el programa modular y sostenido de capacitación teórico-práctica al personal de las municipalidades. US$ 6 000,00 por año, incorporando otros mecanismos de estímulo (premios y reconocimientos por eficiencia, etc.).

7.3.3 Sub-programa de Reforzamiento de Capacidades de Concertación

  - Continuidad político-institucional y financiera. La Comisión Ambiental Municipal de Abancay tendrá el gran desafío de propiciar el cumplimiento de las acciones del PIGARS, así como de apoyar en la búsqueda de la sostenibilidad financiera del sistema de gestión de residuos sólidos.

El costo estimado de este sub-programa para la operación de la Comisión Ambiental Municipal de Abancay es de US$ 5 000,00 por año.

Figura 5: Esquema del PIGARS y su estrategia de mediano plazo

8. ESTRATEGIAS DEL PIGARS

Las estrategias del PIGARS se establecen en base a la coyuntura actual (1 año) con una visión de mediano plazo (5 años). En el segundo semestre del 2011, se generará una importante dinámica política e institucional. Esta situación se ha tenido en cuenta durante la formulación de la estrategia que recae en 2 pilares fundamentales:

8.1 Estrategia de consolidación técnica y operativa

La estrategia de consolidación técnica y operativa busca asegurar que los avances que se han obtenido en la prestación del servicio se mantengan y progresivamente se mejoren. Al respecto, se propone:

  - Revisar y aprobar el PIGARS por parte de la Municipalidad Provincial de Abancay con el apoyo de la Comisión Ambiental Muniicipal de Abancay así como con el Ministerio del Ambiente.

  - Poner en marcha el PIGARS a través de la ejecución de una actividad de alto impacto y bajo costo. Se sugiere:

- la clausura del Botadero de Quitasol (ver 7.2.2);

- realizar campañas de limpieza concertadas que generen un impacto Provincial (ver 7.2.1).

8.2 Estrategia de sustentabilidad política e institucional

La estrategia de sustentabilidad política e institucional tiene por objetivo garantizar la continuidad del trabajo de concertación institucional; al mismo tiempo, de comprometer a las futuras autoridades ediles y regionales a poner el tema de la limpieza pública en la prioridad de la agenda pública de gobierno (según D.L.1065 y sus modificatorias). En este sentido, será necesario:

- Incorporar el tema de la gestión de los residuos sólidos en el debate público, presentando el PIGARS a los candidatos a los gobiernos locales

- Asegurar compromisos políticos ante la opinión pública, con los potenciales alcaldes y autoridades ediles para dar continuidad al trabajo de la Comision Ambiental Municipal de Abancay y ejecución del PIGARS.

9. PLAN DE ACCIÓN DE LA PRIMERA FASE DEL PIGARS

Se prevé que durante la puesta en marcha y ejecución del PIGARS  existirán 2 procesos en simultaneo. El primero, es el mismo trabajo de la Comision Ambiental Municipal en la coyuntura política; el segundo, es la secuencia lógica que se sugiere para la concreción de los proyectos comprendidos en cada sub-programa del modelo de corto plazo. Por este motivo, se presentan por separado los planes de acción; sin embargo, estos planes son concurrentes y complementarios entre sí.

9.1 Plan de acción de la Comisión Ambiental Municipal

El plan de acción recomendado para la Comisión ambiental Municipal es el siguiente:

Cuadro 11: Plan de acción sugerido para la Comisión Ambiental Municipal

| Año / Mes |
| --- |
|  | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. |
| Revisión del PIGARS | X | X | X |  |  |  |  |
| Aprobación del PIGARS por la Municipalidad de Abancay |  |  | X |  |  |  |  |
| Conformación del Grupo Técnico y aportes del mismo |  | X | X | X |  |  |  |
| Presentación del PIGARS en evento público. |  |  |  | X |  |  |  |
| Formalización de acuerdos políticos de continuidad |  |  |  | X |  |  |  |
| Formalización de acuerdos de ejecución y continuidad |  |  |  | X | X |  |  |

9.2 Plan de ejecución estratégica de los componentes del PIGARS

La secuencia o estrategia específica de ejecución de las iniciativas comprendidas en cada sub-componente del PIGARS para el modelo de corto plazo es como sigue:

Cuadro 12: Secuencia y estrategia específica de ejecución de los sub-programas del PIGARS-Abancay - Corto Plazo (1 año)

| Año | 2011 |  |
| --- | --- | --- |
| Mes | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Sub-programa |  |
| 1. Educación y sensibilización ambiental |  |
| - Campañas de limpieza | x | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Sensibilización tributaria |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Reciclaje de residuo orgánico |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - Segregación en la fuente |  |  |  |  | x | x | x | x | X | x | x | x |
| - Descentralización de la fiscalización |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Reforzamiento de las municipalidades |
| - Roles y funciones del personal |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Remediación del botadero de Quitasol |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - Propuestas y acciones de remediación del botadero (1) |  | x | X | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - Cálculo de costos reales |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| - Seguimiento de morosos |  | x | x | x | x | x | x | x | X | x | x | X |
| - Evaluación de privatización |  |  |  |  |  |  |  |  | X | x | x | X |
| - Capacitación del personal (primer módulo) |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| - Identificación de áreas para relleno sanitario (2) |  |  |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  |
| 3. Fortalecimiento de capacidad de concertación |
| - Acciones de continuidad político-institucional | x | x | x | x | x |  | x | x | X | x | x |  |
| Inversión estimada por período en US$ | 57 500,00 |  |

Total plan de acción de corto plazo: US$ 57 500,00.

(1)	Acciones que serán abordadas por la Comisión Ambiental Municipal de Abancay con el apoyo del Ministerio del Ambiente.

(2)	En particular esta actividad se “traslapará” con la actividad prevista en el plan de mediano plazo (2004-2008) que permitirá al 2014, disponer de áreas con ubicación definitiva y debidamente aprobadas por la Municipalidad Provincial de Abancay y la autoridad de salud. En esta perspectiva, la Comisión Ambiental Municipal de Abancay y el Grupo Técnico de Residuos Sólidos focalizarán sus esfuerzos.

Cuadro 13: Resumen de las actividades/proyectos y resultados por sub-programa del PIGARS-Abancay - Mediano Plazo (2011 – 2014)

| Sub-programa | Resultado Esperado |
| --- | --- |
| 1. Educación y sensibilización ambiental |
| Sensibilización tributaria. | Se habrá logrado un incremento de la recaudación municipal del 25% a través de acciones no coactivas. |
| Campañas de limpieza. | Se habrán eliminado los botaderos públicos. |
| Reciclaje de residuo orgánico. | Se reciclarán todos los residuos orgánicos al punto de equilibrio en el mercado. |
| Segregación en la fuente. | Se segregarán los residuos en las instituciones públicas y escuelas; y en los barrios que consoliden un esquema financiero sustentable articulado con los segregadores formales. |
| 2. Reforzamiento de las municipalidades |
| Saneamiento legal y aprobación definitiva de las áreas para rellenos sanitarios y centros de reaprovechamiento de residuos. | Se dispondrá de áreas definitivas y aprobadas por las instancias pertinentes para el relleno sanitario con un dimensionamiento de la escala y tecnología de reciclaje al punto de equilibrio del mercado. |
| Formulación del Proyecto de Inversión en Infraestructura y Equipamiento. | Se dispondrá de proyecto de inversión “bancable” para los distritos de la provincia de Abancay, en el marco del programa regional de residuos sólidos del Ministerio del Ambiente. |
| Conformación de una instancia inter-municipal de financiamiento y cooperación externa. | Se habrá obtenido el financiamiento requerido (US$ 13 millones) y se habrá logrado una cobertura universal del servicio. |
| Sub-programa | Resultado Esperado |
| Proyecto de sustentabildidad financiera. | Se consolidará la sustentabilidad financiera del servicio con un estimado de US$ 1.1 millones por año. |
| Capacitación y estímulo del personal. | Se habrá establecido un sistema de estímulo del personal y mejorado la capacidad de gestión de las municipalidades. |
| 3. Fortalecimiento de capacidad de concertación |
| Continuidad político-institucional y financiera. | Se habrá monitoreado y ajustado participativamente el PIGARS. |

10. EJECUCIÓN Y MONITOREO DEL PIGARS

La entidad responsable de la ejecución de los planes de acción es la Municipalidad Provincial de Abancay (MPA). Tal como ha venido sucediendo la MPA deberá contar con el apoyo del Ministerio del Ambiente a fin de continuar con el proceso de convocatoria y seguimiento de las tareas acordadas en la Comisión Ambiental Municipal de Abancay.

En el caso del trabajo de la Comisión Ambiental Municipal de Abancay para el período final del 2014, el indicador por excelencia será que se haya incluido en la agenda de prioridad de los compromisos políticos el tema del manejo de los residuos sólidos. Y a principios del 2014, que las nuevas autoridades electas ratifiquen oficialmente a la Comision Ambiental Municipal de Abancay y al PIGARS.

En el caso del monitoreo del plan de acción de los sub-programas se sugiere lo siguiente:

Cuadro 14: Plan de monitoreo e indicadores de avance de la primera fase del PIGARS (2014 – 2015)

| Sub-programa | Indicador | Unidad |
| --- | --- | --- |

| 1. Educación y sensibilización ambiental |
| --- |
| - Campañas de limpieza | Volumen de residuo evacuado | Ton o m3 por campaña |
| - Sensibilización tributaria | % de morosidad | % |
| - Reciclaje de residuo orgánico | Volumen de residuo reciclado | Ton o m3 por día |
| - Segregación en la fuente | Volumen de residuo reciclado | Ton o m3 por día |
| - Descentralización de la fiscalización | Nro. de quejas | Unidad |

| 2. Reforzamiento de las municipalidades |
| --- |
| - Roles y funciones del personal | Manual de funciones disponible | Unidad |
| - Clausurar el botadero | Área clausurada y recuperada | Hectárea |
| - Remediación final del botadero municipal de Quitasol. | Número de quejas recibidas Volumen de lixiviados que se tratan | Unidad m3/día |
| - Cálculo de costos reales | Costos diferenciados por cada servicio | US$/Ton |
| - Seguimiento de morosos | % de morosidad | % |
| - Evaluación de privatización | Informe de evaluación | Unidad |
| - Capacitación del personal (1er. módulo) | Nro. de personas capacitadas | Unidad |
| - Identificación de áreas de relleno sanitario y centros de reaprovechamiento de residuos | Área disponible Vida útil proyectada | Hectárea Años |

| 3. Fortalecimiento de la capacidad de concertación |
| --- |
| - Acciones de continuidad político-institucional | PIGARS aprobado por la MPA (en el 2011 y 2015) | Unidad |

-.-

ANEXOS

ANEXO 7

COSTOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS

| SITUACIÓN BASE OPTIMIZADA DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO |
| --- |
| Rubro | Unidad | N° de Personal | Costo Parcial (S/.) | Costo Total (S/.) |
| Personal |  |  |  |  |
| Obrero limpieza pública | Unidades | 20 | 750 | 180000 |
| Obrero recolección de RSD | Unidades | 11 | 650 | 85800 |
| Técnico (Chofer) | Unidades | 6 | 750 | 54000 |
| Obrero mantenimiento del R.S. | Unidades | 18 | 650 | 140400 |
| Administrativo | Unidades | 3 | 4250 | 153000 |
| SUB TOTAL | 613200 |
| Combustible y Lubricantes |  | Cantidad | Costo Parcial | Costo Total |
| Combustible (Petróleo) | Galones | 11000 | 12.6 | 138600 |
| Lubricante (15% de petróleo) | ……………. | …………… | ………………….. | 20790 |
| Mantenimiento (5% de petróleo) | …………….. | …………… | …………………. | 6930 |
| Llantas | Unidades | 36 | 1200 | 43200 |
| Combustible Cargador del Relleno | Galones | 1000 | 12.6 | 12600 |
| SUB TOTAL | 222120 |
| Herramientas |  |  |  |  |
| Recogedores | Unidades | 120 | 10 | 1200 |
| Escobas | Unidades | 120 | 15 | 1800 |
| Rastrillos | Unidades | 25 | 25 | 625 |
| SUB TOTAL | 3625 |
| Vestuario |  |  |  |  |
| Botas | Unidades | 120 | 15 | 1800 |
| Guantes | Unidades | 120 | 25 | 3000 |
| Uniforme | Unidades | 120 | 120 | 14400 |
| SUB TOTAL | 19200 |
| Depreciación |  |  |  |  |
| Vehículo de transporte (Deprecia.) | Unidades | 6 | 10000 | 60000 |
| SUB TOTAL | 60000 |
| TOTAL | 918145 |

DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS DE LIMPIEZA PÚBLICA POR PREDIO ACTUAL DEL ABANCAY Y TAMBURCO.

| NUMERO DE PREVIOS | PRODUCCION DE R.S. TM/AÑO | COSTOS DE RECOLECCIÓN DE R.S. |
| --- | --- | --- |
| 11,105 | 18621.94 | S/. 918,145.00 |
| TARIFA POR PREVIO (SOLES/MES) | PRODUCCION MENSUAL (TM/MES) | COSTO EN (SOLES/TM) |
| S/. 3.50 | 1530.57 | S/. 49.98 |

# Text boxes

PASO 1: Organización local  para el desarrollo   del PIGARS

PASO 2:

El diagnóstico o definición del problema

PASO 3:

Establecimiento de los objetivos y alcances del PIGARS

PASO 4:

Identificación y evaluación de las alternativas

PASO 5:

Preparación de la estrategia

PASO 6:

Formulación del plan de acción del PIGARS

PASO 7:

Ejecución de proyectos y  monitoreo

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y AMBIENTE EN  LA PROVINCIA DE ABANCAY

Educación Ambiental

Concertación  institucional

Recursos humanos y financieros

Principales Fuentes de Información

Aportes de los participantes de la Comisión Ambiental Municipal de la provincia de Abancay

EFECTO FINAL
DETERIORO DE LA CALIDAD VIDA DE LA POBLACION

Causa Indirecta:

Riesgo de la salud de la población

Causa Indirecta:

Proliferación de los agentes y vectores de enfermedades transmisibles

Causa Indirecta:

Desequilibrio del ecosistema

Causa Indirecta:

Malestar de la población

EFECTO  DIRECTO: 
Disminución de las áreas verdes

EFECTO  DIRECTO:

Presencia de traumatismos, intoxicaciones y enfermedades

EFECTO  DIRECTO: 
Contaminación del medio ambiente

PROBLEMA CENTRAL:

"INADECUADA DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN LOS ABANCAY Y TAMBURCO”

CAUSA DIRECTA:
Inadecuado ubicación y desconocimiento del efecto que genera los R.S.

CAUSA DIRECTA:
Inadecuados manejo de los residuos sólidos domésticos

Causa Indirecta:

Inadecuado diseño del Relleno Sanitario

Causa Indirecta:

Carencia de educación ambiental y participación ciudadana

Causa Indirecta:
Carencia de planes y técnicas de aprovechamiento

Causa Directa:
Incremento del volumen de la basura y carencia de programas reciclaje

Causa Directa:
Deficiente funcionamiento del Relleno Sanitario

Causa Indirecta:

Carencia de programas de capacitación y asistencia técnico

Causa Indirecta:

Crecimiento de la población urbana y carencia de programas de limpieza y recolección.

Causa Indirecta:

Carencia de programas de sensibilización a la población.

EFECTO FINAL
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION

Causa Indirecta:

Garantizar la salubridad de de la población y generación de ingresos económicos

Causa Indirecta:

Disminución de los agentes y vectores de enfermedades transmisibles

Causa Indirecta:

Bienestar de la población

Causa Indirecta:

Contribuir al equilibrio del ecosistema

EFECTO  DIRECTO:

Ausencia traumatismos, intoxicaciones y enfermedades

EFECTO  DIRECTO: 
Contribución en la conservación del medio ambiente

EFECTO  DIRECTO: 
Aumento de las áreas verdes

PROBLEMA CENTRAL:

"ADECUADA MANEJO Y  DISPOSICION FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS”

CAUSA DIRECTA:
Adecuado ubicación y conocimiento del efecto que genera los RS.

CAUSA DIRECTA:
Adecuado manejo de los residuos sólidos

Causa Directa:
Reciclaje y selección   adecuada de los residuos sólidos  Aprovechamiento del volumen de la basura

Causa Indirecta:
Disponibilidad de planes y técnicas de aprovechamiento

Causa Indirecta:

Educación ambiental y participación ciudadana.

Causa Directa:
Eficiente funcionamiento del Relleno Sanitario

Causa Indirecta:

Disponibilidad de  programas de sensibilización a la población.

Causa Indirecta:

Capacitación y asistencia técnico

Causa Indirecta:

Programas de limpieza y recolección

Causa Indirecta:

Inadecuado diseño del Relleno Sanitario

25.52%

ABANCAY

Tn/dia

74.48%

Tn/dia

100%

VOLUMEN QUE VA LA BOTADERO

ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD RECOLECTORA

GENERACIÓN DE RRSS DEL ÁMBITO MUNICIPAL

Tn/dia

74.48%

Déficit que no se recolecta

TAMBURCO

Objetivo/

Sub-Programa

Reforzamiento de las Municipalidades

Fortalecimiento de la capacidad de concertación

Educación y Sensibilización

Estrategia de Corto Plazo

Consolidación técnica y operativa

Sustentabili-dad política e institucional

En Abancay y Tamburco. La basura tiene las horas contadas

PIGARS ABANCAY

En Abancay la basura tiene las horas contadas

PIGARS ABANCAY

Sustentabilidad financiera y social y gestión inter-municipal

Réplica de proyectos piloto e incremento de la cobertura y calidad del servicio

Estrategia de Mediano Plazo

Educación y Sensibilización

Fortalecimiento de la capacidad de concertación

Reforzamiento de las Municipalidades

Objetivo/

Sub-Programa