GERENCIA REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE SALUD AMBIENTAL

AREA DE ECOLOGÍA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y SALUD OCUPACIONAL

MONITOREO DE AIRE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA

AREA METROPOLITANA

AÑO 2012

Monóxido de Carbono, Dióxido de azufre, Dióxido de Nitrógeno, Ozono Troposférico,  Partículas Totales en Suspensión (PTS), Material Particulado PM10,

Parámetros Meteorológicos, Radiación Ultravioleta B

Responsable:	Dr. Zacarias Madariaga Coaquira

Apoyo Técnico:	Ing° Marcia Vargas Palacios

Ing° Victor Escobedo Romero

Ing° Yuri Isasi Rosas

Arequipa 2013

## OBJETIVOS

- Realizar la evaluación de los contaminantes atmosféricos en la ciudad de Arequipa Metropolitana.

- Informar al público acerca del estado de  la calidad del aire.

- Proporcionar información de fuentes y riesgos de contaminación.

- Llevar a cabo evaluaciones de tendencias a largo plazo.

- Medir los efectos de las medidas de control en la calidad del aire.

- Estudiar las reacciones químicas de los contaminantes en la atmósfera.

- Muestreos en  áreas  o zona críticas de la ciudad de Arequipa por  emisiones atmosféricas.

- Muestreos de la contaminación causada por fuentes emisoras de carácter fijo y móvil

BASE LEGAL

- Ley General de Salud Nº 26842

- Ley General del Ambiente Nº 28611

- Reglamento de Estándares Nacionales de  Calidad Ambiental de Aire D.S. 074-2001-PCM

- Estándares modificados de Calidad de Aire D.S. 003-2008-MINAM

ESTANDARES DE CALIDAD DE AIRE PERU

| PARAMETROS | PERIODO | FORMA DEL ESTÁNDAR | METODO DE ANALISIS | ENTRADA EN VIGENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | VALOR (µg/m3) | FORMATO |  |  |
| SO2 Dióxido de Azufre * | 24 horas | 80 | Media Aritmética anual | Fluorescencias UV (método automático) | Vigente |
|  | 24 horas | 20 | Media Aritmética anual |  | 01-01-14 |
| PM10 Material Particulado ** | Anual | 50 | Media Aritmética anual | Separación Inercial Filtración (Gravimetría) | Vigente |
|  | 24 horas | 150 | NE más de una vez al año |  | Vigente |
| CO Monóxido de Carbono ** | 8 horas | 10000 | promedio móvil | Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (método automático) | Vigente |
|  | 1 hora | 30000 | NE más de una vez al año |  | Vigente |
| NO2 Dióxido de Nitrógeno ** | Anual | 100 | Promedio aritmético anual | Quimioluminiscencia (método automático) | Vigente |
|  | 1 hora | 200 | NE más de 24 veces/año |  | Vigente |
| O3 Ozono ** | 8 horas | 120 | NE más de 24 veces/año | Fotometría UV (método automático) | Vigente |
| Pb Plomo ** | Anual | 0.5 | Promedio aritmético anual | Método para PM10 (espectrofotometría de absorción atómica ) | Vigente |
|  | Mensual | 1.5 | NE más de 24 veces/año |  | Vigente |
| C6H6 Benceno * | Anual | 4 | Media Aritmética | Cromatografía de gases | Vigente |
|  | Anual | 2 | Media Aritmética |  | 01-01-14 |
| PM2.5 * Material Particulado con diámetro de 2.5 micras | 24 horas | 50 | Media Aritmética | Separación inercial / filtración (gravimetría) | Vigente |
|  | 25 horas | 25 | Media Aritmética |  | 01-01-14 |
| H2S Hidrogeno Sulfurado * | 24 horas | 150 | Media Aritmética | Fluorescencia UV (método automático) | Vigente |
| HT Hidrocarburos Totales (Hexano) | 25 horas | 100*** | Media Aritmética | Ionización a la llama de hidrógeno | Vigente |

*  D.S. N° 003-2008-MINAM

* *D.S. N° 074-2001-PCM

µg/m3 	=	microgramos por metro cúbico

mg/m3	=           miligramos por metros cúbico

ESTADO DE LA CALIDAD DE AIRE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA AÑO 2012

- DIOXIDO DE NITROGENO (NO2), compuesto gaseoso color café rojizo y de olor característico e irritante,  se genera en la mayoría de los procesos de combustión que utilizan el aire de oxidante. Es precursor del ozono troposférico y que contribuye  a la disminución de la visibilidad.

Gráfica Nº 1

Método: Automatizado

Tabla Nº 1

Estación DESA – Dióxido de Nitrógeno (NO2)

Promedios Mensuales 2012

Ubicación: Via de la Salud S/N Costado del IREN

(µg/m3) = microgramos por metro cúbico

COMENTARIO RESUMEN DE LA EVALUACION DEL  DIOXIDO DE NITRÓGENO

En la evaluación del  dióxido de nitrógeno tal como se refieren en la gráfica N°1 en un resumen de los valores obtenidos  como promedios mensuales obtenidos de la evaluación realizada en la Av. de la Salud,(IREN)- Cercado  estación DESA, durante el año 2012,  los máximos  superan al estándar de calidad ambiental de aire de 100 µg/m3, para el promedio anual en los meses de mayo con 156 µg/m3; junio con 177 156 µg/m3 ; julio 185 µg/m3

Gráfica N° 2

Dióxido de Nitrógeno (NO2), Promedios Mensuales 2012

Ubicación:  Red de Saturación Arequipa

Grafica N° 3

COMENTARIO RESUMEN DE LA EVALUACION  DEL  DIOXIDO DE NITRÓGENO POR MÉTODO DE TUBOS PASIVOS : de los diecisiete puntos evaluados en la red de saturación establecida en toda la ciudad de Arequipa Metropolitana para la determinación de NO2 por el método de Tubos Pasivos. La concentración más elevada se encuentra en el Ovalo San Lázaro, con concentraciones que llegan a un promedio anual de 75 µg/m3 tomándose como referencia el ECA anual de 100 µg/m3 para el NO2 dichosa valores obtenidos están por debajo de lo permitido.

- OZONO TROPOSFERICO.- es un compuesto gaseoso oxidante y muy reactivo que a nivel de superficie  se considera un contaminante. En el ambiente urbano es el principal componente  del smog fotoquímico y se forma de reacciones entre los hidrocarburos y los óxidos de nitrógeno en presencia de la radiación solar

Gráfica Nº 4

Tabla Nº 2

Estación DESA – Ozono Troposférico (O3)

Promedios Mensuales 2012

(µg/m3) = microgramos por metro cúbico

COMENTARIO RESUMEN EN LA EVALUACION DE DETERMINACION DEL  OZONO TROPOSFERICO: de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación en  de la Av. de la Salud tal como se refieren en la gráfica N° 4, en  promedios  máximos y mínimos, durante el año 2012,  no  superan al estándar de calidad ambiental de aire de 120 µg/m3 para el promedio de ocho horas.

- MATERIAL PARTICULADO RESPIRABLE  PM10, las particulas menores de 10 micrómetros son aquellas que suelen pasar a la laringe y penetrar las regiones toráxicas bajas del sistema respiratorio, generando enfermedades repiratorias alérgicas como el asma, rinitis, faringitis,

Gráfica Nº 5

Material Particulado Respirable PM10

Metodo de Evaluacion : Automatizado TEOM

Tabla Nº 3

Estación DESA – Material Particulado Respirable  (PM10)

Promedios Mensuales 2012

(µg/m3) = microgramos por metro cúbico

COMENTARIO RESUMEN EN LA EVALUACION DE DETERMINACION DEL PM10

En la  evaluación del  Material Particulado PM10   tal como se refieren en la gráfica N°5,  en un resumen de los valores obtenidos  como   promedios  máximos diarios,  ubicada en la Av. de la Salud,  estación DESA, durante el año 2012,  superan  al estándar de calidad ambiental de aire de 150 µg/m3, en los meses de Abril, Junio, Noviembre y Diciembre esto debido al incremento del flujo vehicular y las actividades referidas a los intercambios vialesl en la avenida Daniel Alcides Carrión.

Gráfica Nº 6

Material Particulado Respirable PM10

Metodo de Evaluacion : Muestreadores de Alto Volumen

COMENTARIO RESUMEN EN LA EVALUACION DE DETERMINACION DEL PM10, de las muestras tomadas en el Parque Industrial, Av. Andrés Avelino Cáceres, Av. Kennedy Paucarpata, zona Pueblo de Cerro Verde,  Promedio Mensual de Material Particulado Respirable (PM10), sobrepasan al ECA anual de 50 µg/m3 en la mayoría de las muestras tomadas durante el año 2012, asi como algunas muestras superan al ECA diario de 150  µg/m3.

Tabla Nº 4

Material Particulado Respirable  PM10  concentración 24 horas  2012

| CODIGO | FECHA | CONC. 24 HORAS µg/m3 |
| --- | --- | --- |
| Parque Industrial | 12.01.12 | 116,1 |
|  | 18.01.12 | 62,6 |
| Ovalo A.A. Cáceres | 31.01.12 | 175,8 |
|  | 03.02.12 | 171,5 |
| Parque Industrial | 09.02.12 | 66,4 |
|  | 20.02.12 | 62,0 |
| Av. Goyeneche | 11.03.12 | 57,7 |
|  | 14.03.12 | 112,8 |
|  | 26.03.12 | 103,7 |
|  | 03.04.12 | 75,0 |
|  | 09.04.12 | 67,5 |
|  | 13.04.12 | 62,6 |
|  | 19.04.12 | 61,5 |
|  | 25.04.12 | 64,1 |
|  | 05.05.12 | 120,6 |
| Plaza Principal de Congata | 12.05.12 | 61,7 |
|  | 16.05.12 | 54,6 |
|  | 22.05.12 | 50,4 |
|  | 31.05.12 | 140,0 |
| Av. Goyeneche | 09.06.12 | 80,8 |
|  | 13.06.12 | 68,3 |
|  | 19.06.12 | 111,3 |
|  | 25.06.12 | 103,1 |
|  | 06.07.12 | 112,6 |
|  | 18.07.12 | 79,9 |
|  | 24.07.12 | 115,3 |
|  | 31.07.12 | 79,4 |
|  | 03.08.12 | 117,3 |
|  | 15.08.12 | 101,1 |
|  | 21.08.12 | 121,9 |
|  | 27.08.12 | 121,0 |
|  | 07.09.12 | 112,3 |
|  | 25.09.12 | 159,8 |
|  | 11.10.12 | 117,4 |
| Av. Kennedy | 19.10.12 | 77,7 |
|  | 24.10.12 | 72,6 |
|  | 30.10.12 | 76,3 |
|  | 07.11.12 | 93,9 |
|  | 12.11.12 | 73,6 |
|  | 19.11.12 | 101,5 |
|  | 29.11.12 | 99,4 |
|  | 07.12.12 | 58,9 |
|  | 13.12.12 | 58,5 |
|  | 19.12.12 | 56,3 |
|  | 24.12.12 | 80,2 |
|  | 31.12.12 | 105,3 |

Gráfica Nº 7

Material Particulado Respirable PM10

Metodo de Evaluacion : Muestreadores de Bajo Volumen

Tabla Nº 5

Material Particulado Respirable  (PM10) Bajo Volumen

Concentración Promedio 24 horas  2012

COMENTARIO RESUMEN EN LA EVALUACION DE DETERMINACION DEL PM10 POR METODO DE BAJO VOLUMEN,  se cuenta con una red de monitoreo para la determinación de este contaminante en las zonas de la Municipalidad Provincial de Arequipa (El Filtro), Pueblo Joven Cerro Verde. Centro de Salud Ciudad de Dios, Centro de Salud San Martín de Socabaya, Av. Kennedy (Gobierno Regional), observándose en la Grafica N° 7 correspondiente que la mayoría de las muestras, sobrepasan el Estándar de Calidad Ambiental para Aire de 50 µg/m3, así como en la zona del Filtro, Cono Norte y Socabaya se supera al ECA diario de PM10 de 150 µg/m3

Gráfica Nº 8

Particulas Totales en Suspensión (PTS)

Metodo de Evaluacion : Muestreadores de Alto Volumen

COMENTARIO RESUMEN EN LA EVALUACION DEL PTS, (Partículas Totales en Suspensión) evaluadas en la zona de la Av. Goyeneche con partículas que superan las 200 micras,  son muestras referenciales ya que no existe Estándar de Calidad Ambiental de Aire (ECA)  para PTS en el Perú, de acuerdo a los valores obtenidos durante el año 2012 como se observa en gráfica  N° 8, estos   sobrepasa el ECA de la EPA (Enviromental Protection Agency de los EE.UU) para promedio anual de 75 µg /m3.

Tabla Nº 6

Particulas Totales en Suspensión  (PTS) Estación Goyeneche

Concentración 24 horas  2012

| FECHA | CONCENTRACIÓN 24 HORAS ug/m3 | E.C.A. E.P.A. ANUAL ug/m3 |
| --- | --- | --- |
| 12.01.12 | 268,77 | 75 |
| 18.01.12 | 233,68 | 75 |
| 30.01.12 | 216,05 | 75 |
| 15.02.12 | 185,77 | 75 |
| 11.03.12 | 160,90 | 75 |
| 20.03.12 | 158,11 | 75 |
| 23.03.12 | 178,44 | 75 |
| 13.04.12 | 170,87 | 75 |
| 19.04.12 | 231,51 | 75 |
| 10.05.12 | 225,70 | 75 |
| 16.05.12 | 219,55 | 75 |
| 22.05.12 | 263,71 | 75 |
| 09.06.12 | 241,16 | 75 |
| 13.06.12 | 263,61 | 75 |
| 19.06.12 | 237,46 | 75 |
| 25.06.12 | 241,80 | 75 |
| 06.07.12 | 304,30 | 75 |
| 13.07.12 | 319,82 | 75 |
| 18.07.12 | 441,30 | 75 |
| 24.07.12 | 367,85 | 75 |
| 31.07.12 | 274,04 | 75 |
| 03.08.12 | 220,89 | 75 |
| 10.08.12 | 282,28 | 75 |
| 15.08.12 | 240,56 | 75 |
| 21.08.12 | 259,58 | 75 |
| 27.08.12 | 221,49 | 75 |
| 07.09.12 | 242,22 | 75 |

- DIOXIDO DE AZUFRE, es un compuesto gaseoso que se forma de la combustión de uso de energía fósil, carbón de piedra, su presencia en el aire resulta  dañino al tracto respiratorio de las personas expuestas.

Gráfica Nº 9

Dióxido de Azufre (SO2) Zona : Av de la Salud Cercado

Promedios Mensuales 2012

Metodo de Evaluacion : Analizador Automatizado

Tabla Nº 7

Estación DESA – Dióxido de Azufre (SO2)

Promedios Mensuales 2012

(µg/m3) = microgramos por metro cúbico

Gráfica Nº 10

Dióxido de Azufre (SO2) Zonas : Av Goyeneche y Av kenndy

Promedios Mensuales 2012

Metodo de Evaluacion : Analizador Automatizado

Tabla Nº 8

Unidad Móvil –Dióxido de Azufre (SO2)

Promedios Mensuales 2012

(µg/m3) = microgramos por metro cúbico

COMENTARIO  RESUMEN EN LA DETERMINACION DEL  DIOXIDO DE AZUFRE

De acuerdo  a los resultados de  evaluación del  dióxido de azufre tal como se refieren en las gráficas 9 y 10 en un resumen de los valores obtenidos  como   promedios  máximos y mínimos, evaluados en la estación DESA, ubicada en la Av. de la Salud, durante el año 2012, se  superan al Estándar de Calidad Ambiental de aire de 80 ug/m3 en los meses de Enero, Febrero y Marzo, en las zonas de la Av. Goyeneche (Hospital Goyeneche) y Av. Kennedy,  mostrándose concentraciones mayores en la zona de la Av. Goyeneche producto del alto flujo vehicular y actividades comerciales

- MONOXIDO DE CARBONO, es un gas inodoro e incoloro producto de la combustión incompleta de los hidrocarburos o biomasa en presencia del aire como oxidante, también se produce  cuando no existe suficiente oxigeno para alcanzar el producto de oxidación completa del dióxido de carbono.

Gráfica Nº 11

Monóxido de Carbono (CO) Zonas : Parque Indust, Av Goyeneche y Av kennedy

Promedios Mensuales 2012

Metodo de Evaluacion : Analizador Automatizado

Tabla Nº 9

Unidad Móvil – Monóxido de Carbono (CO)

Promedios Mensuales 2012

(µg/m3) = microgramos por metro cúbico

COMENTARIO  RESUMEN EN LA  DETERMINACION DEL MONOXIDO DEL CARBONO, de acuerdo  a los resultados de la evaluación del monóxido de carbono tal como se refieren en la gráfica N° 11, en un resumen de los valores obtenidos en  promedios  máximos y mínimos,  evaluados en las zonas de Parque Industrial, Avenida Goyeneche (Hospital Goyeneche) y Av. Kennedy, durante el año 2012,  no superan al estándar de calidad ambiental de aire de 10 000 µg/m3 obteniéndose un valor máximo de 5421 µg/m3 en la avenida Goyeneche.

- LAS CONDICIONES ATMOSFERICAS  EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

Gráfica Nº 12

Tabla Nº 10

| Temperatura Ambiental Año 2012 - Estación Goyeneche |
| --- |
| Parámetro Meteorológico | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| TEMP. PRO ºC | 16.2 | 15.3 | 17.4 | 16.6 | 16.4 | 15.7 | 15.9 | 16.8 | 17.8 | 17.6 | 17.7 | 17.2 |
| TEMP. MAX ºC | 24.3 | 22.1 | 25.6 | 24.2 | 25 | 23.9 | 25.3 | 25.7 | 25 | 25 | 24.9 | 24.8 |
| TEMP. MIN ºC | 10.8 | 11 | 11.9 | 10.2 | 9.01 | 8.07 | 8.64 | 5.53 | 10.1 | 10.3 | 10.9 | 10.6 |

Tabla Nº 11

| Humedad Relativa Año 2012 - Estación Goyeneche |
| --- |
| Parámetro Meteorológico | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC |
| HUMED. PRO. % | 78.1 | 88.7 | 78.7 | 76.8 | 47.9 | 42.2 | 36.7 | 37.5 | 42.8 | 43.7 | 46.4 | 65.6 |
| HUMED. MAX % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.8 | 68.3 | 71.1 | 82.1 | 63.3 | 76.7 | 82.3 | 94.5 |
| HUMED. MIN %, | 35.0 | 53.3 | 34.5 | 28.9 | 20.6 | 23.1 | 15.5 | 13.8 | 21.2 | 17.0 | 24.7 | 28.9 |

COMENTARIO RESUMEN SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARAMETROS METEOROLOGICOS: uno de los aspectos importantes en el comportamiento de los gases y particulados contaminantes de la atmosfera de la ciudad de Arequipa es la temperatura y la humedad relativa, en el resumen del año 2012, las temperaturas  promedio estuvieron entre  15 °C y 17 °C, con datos regulares y  las humedades relativas las cuales inciden mucho en la presencia de los particulado en la atmosfera estuvieron con un promedio de 88 % en el mes de febrero y un mínimo de 37 % en el mes de agosto.

- RADIACION ULTRAVIOLETA- B (RUV-B) EN LA CIUDAD DE AREQUIPA

Gráfica N° 10

Gráfica N° 11

COMENTARIO RESUMEN SOBRE LA RADIACION ULTRAVIOLETA-B EN LA CIUDAD DE AREQUIPA:  una de las consecuencias de la contaminación atmosférica en el mundo es el daño de la capa de ozono, lo cual se evidencia en el incremento de la radiación ultravioleta-B (RUV-B) en algunos meses del año en la ciudad de Arequipa, tal como se observa en los gráficos N° 10 y 11, Arequipa es una de las ciudades mas afectadas con la incidencia de la RUV-B,  por su ubicación en la zona sur del Perú, su altitud (2500 msn.m.) clima seco de zona semidesértica, falta de áreas verdes, según los datos registrados se observan valores que superan ampliamente en el año 2012, al  índice de RUV-B de 11 puntos, como el caso de los meses enero, febrero, octubre noviembre y diciembre, y entre las 10 y 14 horas, lo cual amerita asumir las medidas de protección individual y colectiva en nuestra población.

INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS AREQUIPA

Gráfico N° 12

Canal Endémico de SOB-ASMA en mayores de 5 años año 2012

Gerencia Regional de Salud de Arequipa

Tabla N° 12

COMENTARIO RESUMEN SOBRE LA INFORMACION EPIDEMIOLOGICA: en base a la información elaborada por la Dirección de Epidemiología de la Gerencia Regional de Salud en el año 2012 se a incrementado los casos de Asma Bronquial, en niños menores de 5 años en un 10% en relación al año 2011 como se observa en el Gráfico N° 12, la tasa acumulada con mayor incidencia en la ciudad de Arequipa Metropolitana año 2012 los casos son más amplios en el caso de mayores de 5 años tal como se observa en la tabla N° 12.

- CONCLUSIONES

  - En base a las evaluaciones de calidad de aire realizadas en las diferentes zonas como avenidas troncales y calles de la ciudad de Arequipa Metropolitana  se tiene que resaltar que los contaminantes atmosféricos mas incidentes con valores que superan a los estándares de calidad ambiental de aire en la mayoría de las muestras tomadas son: el material particulado PM10, el dióxido de azufre y el monóxido de carbono, el ozono troposférico y el dióxido de nitrógeno, tal como se refieren en las gráficas y cuadros que se presentan en el presente informe.

  - La contaminación atmosférica en la ciudad de Arequipa está referida a las diferentes actividades industriales, comerciales, domésticas y en especial al transporte vehicular ya sea de carácter urbano, particular, de carga pesada y de servicio interprovincial, la determinación del aporte de emisión por cada una de estas actividades esta referida a la actualización del cálculo de emisiones que permitirá conocer porcentualmente el aporte de cada una de las actividades que se consideran como contaminantes en nuestra ciudad.

  - El desarrollo de  las actividades comerciales y económicas, el crecimiento constante de la población ya sea por migración u otros factores, generan por lo tanto el requerimiento de los servicios de educación, comercio,  salud, y  vivienda, y evidentemente crece la demanda del servicio de transporte urbano, y de taxi por ende el crecimiento del transporte particular, que han derivado en el incremento vehicular en nuestra ciudad (año 2012, aprox.148 000 vehículos), estableciendo  el colapso de la infraestructura vial, la cual no se a modernizado notoriamente en estos últimos años, por lo tanto se generan problemas de congestionamiento  vehicular constante, incrementando notoriamente las emisiones atmosféricas por el transporte  en avenidas troncales como las avenidas, Goyeneche, Venezuela, Independencia, Salaverry, Ejercito, Prolongación Av. Ejército, Variante de Uchumayo, Parra, Alfonso Ugarte, Parque Industrial, Andrés Avelino Cáceres, Gómez de la Torre, Porongoche, Dolores,  Trinidad Morán, La Aviación,  La Paz, Av de la Salud, asi como calles como Sucre y Bolivar, Paucarpata, Palacio Viejo, 28 de Julio, Alto de la Luna, Pierola, Rivero, San Juan de Dios entre otras.

  - Es importante agregar que las emisiones gaseosas y particuladas generadas por los vehículos de diferente característica, así como las emisiones de las actividades comerciales e industriales se incrementan con mayor facilidad en la  medida que no se asuman el cumplimiento de las normas y reglamentos de mitigación establecidos en nuestro país, considerando la responsabilidad sectorial en cada caso, como el control del servicio de transporte urbano y de taxi, el control de las emisiones comerciales como pollerías, panaderías, baños sauna, y que están  a cargo de los  Municipios tanto del Provincial y de los Distritales, las emisiones de las ladrilleras y actividades afines que están a  cargo del sector de la Gerencia de la  Producción, así como  el control de las emisiones industriales y mineras que tienen como fiscalización centralizada a cargo de los sectores correspondientes como el Ministerio de Industrias, Energía y Minas mediante le cumplimiento de los Programas de Adecuación de Medio Ambiente (PAMAs)

  - Las condiciones fisiográficas y meteorológicas juegan un papel importante en la dispersión y presencia de los gases y particulados en la atmosfera de la ciudad de Arequipa considerando que durante siete o meses (entre el mes de mayo y noviembre) la humedad relativa promedio esta entre un 36% y 48%, lo cual coadyuga a que los particulados como el PM10 tienden a ser más dañinos a la salud de la población expuesta.

- RECOMENDACIONES

  - Las posibilidades de avanzar en el mejoramiento de la calidad de aire de la ciudad de Arequipa están basadas en controlar y fiscalizar las emisiones ya sea por el transporte vehicular, actividades comerciales, domésticas e industriales, lo cual se planteó oportunamente en el Plan a Limpiar el Aire, y que se vincula a mejorar el servicio de transporte urbano en su modernización e implementación de un sistema mas masivo (SIT), fiscalización de las revisiones técnicas, mejoramiento y modernización de la estructura vial concertada interdistritalmente, implementación de las pollerías saludables y ecológicas (hornos ecológicos), arborización sustentable y planificada, combustible controlado y certificado caso del diesel con contenido de azufre en 50 ppm, asi como la fiscalización de venta de las gasolinas de diferente octanaje.

  - Es necesario precisar que el incremento del parque automotor se convertirá en un serio problema para la estructura vial de nuestra ciudad, por lo tanto amerita asumir en el presente año algunas medidas que involucren al racionalización del transporte ya sea con el método de placas impares o pares, ingreso limitado al Area Monumental de Arequipa entre otros

  - De acuerdo a las experiencias trabajadas con el actual gobierno municipal es necesario  retomar la campaña de sensibilización de “Un Dia sin Auto” con la finalidad de generar el uso restringido del vehículo en zonas estratégicas de nuestra ciudad  asumiendo la colaboración de las diferentes entidades vinculadas a esta propuesta, la cual busca establecer además de que la población camine mas y se reduzca  el uso constante del vehículo motorizado.

  - La RUV-B al superar los índices en nuestra ciudad, genera un riesgo poblacional por producir cáncer a la piel, daños a los ojos, deficiencias en el sistema inmunológico, en especial en poblaciones expuestas, por lo que es necesario asumir iniciativas de protección colectiva por cuenta de las autoridades responsables de los gobiernos locales implementando los paraderos coberturizados en toda la ciudad, la limitación  de las actividades públicas entre las 11 y 14 horas, la implementación de las áreas verdes sostenida en calles y avenidas de la ciudad con la finalidad de brindar facilidades a los transeúntes motivando el habito de caminar, con tendencia a reducir el uso excesivo del transporte vehicular

Arequipa a marzo 2013

ANEXOS

PLANO DE UBICACIÓN DE LA RED DE MONITOREO DE AIRE  AREQUIPA 2012

Unidad de Monitoreo Meteorológico  ubicada en el Hospital Goyeneche (2º piso)

Muestreador de Bajo Volumen para la determinación del PM10

ubicado en la Municipalidad Provincial de Arequipa – Calle

El Filtro  Zona  Cercado

j

Laboratorio  de Gravimetría , Pesado de Muestras de Material  Particulado  PM10 y  PTS

Unidad Móvil  de Monitoreo Atmosférico

Unidad Fija de Monitoreo Atmosférico

Unidad  de monitoreo de aire  DESA, ubicada al lado de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (Av.de la Salud- Cercado)

Equipos automatizados para la determinacion Contaminantes Atmosféricos Interior Unidad de Monitoreo

Nueva Unidad Móvil de Monitoreo de Aire

Contiene

Analizadores automatizados para la:

- Determinación de dióxido de azufre

- Determinación de dióxido de Nitrógeno

- Determinación de Monóxido de carbono

- Determinación de Ozono Troposférico

- Determinación de material particulado respirable PM10 y PM2.5

Unidad Meteorológica completa para la:

- Determinación de velocidad del viento

- Determinación de la direccionalidad del viento

- Determinación de la humedad relativa

- Determinación de la temperatura ambiental

- Determinación de la radiación ultravioleta – B

- Determinación total de radiación ultravioleta

- Hidrómetro

Accesorios

- Calibrador universal de gases

- Aire acondicionado

- UPS para estabilización de la corriente eléctrica

- Computadora portátil

# Text boxes

Analizadores

Automatizados